OBČINA TRZIN

Občinski svet

Številka: 41-6/2002

Datum: 08. 07. 2002

Na podlagi 51., 62. in 79. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Ur. list RS, štev. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), Navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oz. posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se šteje za pomožne objekte (Ur. list SRS, štev. 27/85) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, štev. 2/99) je Občinski svet Občine Trzin na 41. redni seji dne 8.7.2002 sprejel

# ODLOK O DOLOČITVI POMOŽNIH OBJEKTOV

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa vrsto, namen, velikost in način gradnje pomožnih objektov, za gradnjo katerih ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ampak zadošča priglasitev del pri pristojnem državnem upravnem organu.

2. člen

Pomožni objekti so namenjeni:

- izboljšanju pogojev bivanja v stanovanjskih objektih,
- izboljšanju pogojev za delo v proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih objektih,
- opremljanju in urejanju parkovnih, javnih in zunanjih površin,
- kmetijskim, športno-rekreacijskim, raziskovalnim in ljubiteljskim dejavnostim.

3. člen

Pomožni objekti ne smejo biti v nasprotju z:

- namensko rabo zemljišč in drugimi merili in pogoji prostorsko izvedbenega akta,
- predpisi o varnosti v cestnem prometu,
- zahtevami varstva okolja,
- sanitarnimi požarnimi in vodnogospodarskimi zahtevami,
- zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine,
- ter ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov drugih oseb.

4. člen

Gradnja pomožnih objektov je možna v skladu z določili tega odloka. V skladu z določili tega odloka izjemoma gradnja ni možna le, kadar drugače določa prostorski izvedbeni akt, ki ureja predmetno zemljišče.

5. člen

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

| osnovni objekt: | Objekt, zgrajen na gradbeni parceli z gradbenim dovoljenjem, |
| --- | --- |
| stanovanjski objekt: | osnovni stanovanjski objekt, oziroma počitniški objekt, ki je po obliki in strukturi prilagojen strukturi enodružinskih hiš (ne glede na lastništvo in število stanovanj v objektu), |
| večstanovanjski objekt: | osnovni stanovanjski objekt, ki je po velikosti in strukturi prilagojen gradbeni strukturi blokov, stolpičev in stolpnic, |
| funkcionalno zemljišče: | nepozidani del zemljišča gradbene parcele, |
| gradbena parcela: | zemljišče, sestavljeno iz stavbišča in funkcionalnega zemljišča osnovnega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, |
| stopnja pozidanosti gradbene parcele: | je razmerje med velikostjo gradbene parcele in velikostjo stavbišča skupaj z vsemi pomožnimi objekti, ki se nahajajo na gradbeni parceli osnovnega objekta, |
| garaža za osebni avto: | pritlični objekt enostavne gradbene konstrukcije ali montažni objekt, |
| nadstrešek: | Streha, obešena ali podprta s točkovnimi podporniki na točkovnih temeljih, |
| pergola: | vertikalna in horizontalna nosilna konstrukcija, izvedena kot nadstrešek brez kritine in praviloma ozelenjena, |
| zimski vrt: | nosilna konstrukcija, polnilo je praviloma stekleno, |
| zunanje stopnice: | odprte stopnice za maksimalno višino ene etaže; dopustna je izvedba odprtega nadstreška nad stopnicami, |
| montažni plastenjak: | Rastlinjak, pokrit s plastično folijo, brez temeljev, v katerem poteka pridelovanje vrtnin, rož, ipd., ne spreminja namenske rabe kmetijskih zemljišč, zato ga je možno postaviti tudi na najboljša kmetijska zemljišča. |
| območje kmetije: | zemljišče s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti, ki se uporabljajo za kmetijsko dejavnost; objekte kmetije povezuje v funkcionalno celoto; |
| melioracija: | izboljšanje kmetijskega zemljišča in dostopa nanj, manjše ureditve teras, |
| vozišče: | del cestišča, ki ga sestavljajo en ali več voznih pasov (vozna površina); |

Površine, ki so v tem odloku navedene v m², so površine stavbišča, oziroma bruto tlorisne površine pomožnega objekta.

2. VRSTA, NAMEN IN VELIKOST POMOŽNIH OBJEKTOV

6. člen

Pomožne objekte razvrščamo v naslednje skupine:

| I. | Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi pri stanovanjskih objektih na gradbeni parceli osnovnega objekta. |
| --- | --- |
| II. | Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi pri večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektih. |
| III. | Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi na gradbeni parceli proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih objektov. |
| IV. | Pomožni objekti, ki jih je možno graditi pri kmetijah. |
| V. | Pomožni objekti, ki predstavljajo urbano opremo in ureditev zunanjega prostora v naselju. |
| VI. | Ograje in oporni zidovi. |
| VII. | Plinski in drugi komunalni priključki, objekti in naprave. |
| VIII. | Drugi pomožni objekti in posegi. |
| IX. | Drugi posegi. |

7. člen

I. Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi pri stanovanjskih objektih na gradbeni parceli osnovnega objekta:

|  | Garaža za osebna vozila v velikosti do 30 m²; |
| --- | --- |
|  | Drvarnice, shrambe za orodje in pridelke, kolesarnice in vrtne ute, v velikosti do 30 m²; |
|  | Nadstreški nad dostopi, dovozi do stanovanjskih objektov, nadstreški za osebna vozila, avtomobilske prikolice, motorje in kolesa z motorjem ipd., v velikosti pokrite površine do 30 m², višina kapa je do 2,5 m; |
|  | Pergola v velikosti do 30 m²; |
|  | Zimski vrt v velikosti do 20 m²; |
|  | Nadstreški za pokritje teras, do velikosti teras; |
|  | Zasteklitve teras, balkonov in zunanjih stopnišč nad 10 m²; |
|  | Vetrolov do velikosti 5 m²; |
|  | Naprave za izkoriščanje sončne energije v velikosti od 8 do 15 m²; |
|  | Zunanje odprte stopnice za maksimalno višino ene etaže. |
|  | Ureditev zbirnih mest za ločeno zbranje odpadkov – EKO otoki, v velikosti do 15 m²; |
|  | Pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke, površine do 10 m²; |
|  | Postavitev zunanjih bazenov za lastne potrebe, velikosti do 15 m²; |
|  | Pritlični objekti za rejo malih živali v velikosti od 8 do 15 m², kadar reja malih živali z drugimi predpisi ni prepovedana; |
|  | Rastlinjaki in plastenjaki, ki so pokriti s plastično folijo, brez temeljev z namembnostjo pridelovanja vrtnin, rož, ipd., velikosti do 15 m²; |
|  | Objekti in naprave ter drugi posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za potrebe ljudi z omejenimi možnostmi gibanja; |
|  | Postavitev in obnova dimnikov pri objektih; |
|  | Pesjaki z uto za psa, kadar so večji od 9,0 m²; |

II. Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi pri večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektih:

| 1. | Posegi, ki so navedeni v 9., 11., 12., 15. in 16. točki, I. odstavka tega člena; |
| --- | --- |
| 2. | Zasteklitev balkonov in teras, postavitev pergol, zimskih vrtov ter nadstreškov nad terasami je možno izvesti samo po predhodno izdelanem enotnem projektu za celoten objekt ali celotno naselje, v primeru obstoječe skupine objektov z enako arhitekturno zasnovo; |
| 3. | Gradnja več nadstreškov za osebne avtomobile po enotnem projektu, ki vključuje tudi zunanjo ureditev. Pokrita površina enega nadstreška je do 18 m²; |
| 4. | Postavitev pokritih stojal za kolesa, v velikosti pokrite površine do 25 m²; |
| 5. | Vetrolov v velikosti do 15 m²; |

III. Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi na gradbeni parceli proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih objektov:

| 1. | Posegi, ki so navedeni v II. odstavku tega člena; |
| --- | --- |
| 2. | Nadstrešek v velikosti pokrite površine do 50 m²; |
| 3. | Zamrežena pokrita skladišča za shranjevanje jeklenk pri obstoječih trgovskih objektih, v velikosti do 25 m²; |
| 4. | Zunanje odprte stopnice z maksimalno višino ene etaže; |
| 5. | Postavitev vratarnic, oz. čuvajnic ob vhodih na dvorišča ali parkirišča, v velikosti do 15 m²; |
| 6. | Pomične zapore na vhodih na parkirišča ali dvorišča; |
| 7. | Dostavne klančine (rampe); |

IV. Pomožni objekti, ki jih je možno graditi pri kmetijah:

| 1. | Gradnja pomožnih objektov, ki so navedeni v I. odstavku tega člena, je možna na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega objekta v sklopu kmetije; |
| --- | --- |
| 2. | Lesen skedenj, garaža za kmetijsko mehanizacijo, nadstrešek, lopa za shranjevanje krme, stelje, orodja ipd. v skupni površini do 42 m²; |
| 3. | Pritlični svinjski hlevi, hlevi za drobnico in objekti za rejo malih živali, če so v območju kmetije v velikosti do 30 m²; |
| 4. | Tipski atestirani stolpni silos za shranjevanje krme, če se nahajajo v območju kmetije, v skupni velikosti do 90 m³; |
| 5. | Tipski koritasti montažni silos za shranjevanje krme, če se nahajajo v območju kmetije, v maksimalni skupni velikosti do 200 m², dopustna je višina korita nad terenom do 1,5 m; |
| 6. | Enojni ali dvojni kozolec, če se nahaja v območju kmetije. V izjemnih primerih, ob priloženem dokazu, da ni možna postavitev enojnega ali dvojnega kozolca v območju kmetije, se lahko postavi tudi na kmetijsko zemljišče ob soglasju Občine Trzin; |
| 7. | Gnojišče z vodotesno greznico, ki je izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o urejanju gnojišč in greznic, kjer ni zgrajene javne kanalizacije; |

V. Pomožni objekti, ki predstavljajo urbano opremo in ureditev zunanjega prostora v naselju:

| 1. | Pokrita stojala za kolesa na javnih površinah; |
| --- | --- |
| 2. | Postavitev različne urbane opreme, tlakovanje, asfaltiranje, namestitve spuščenih cestnih robnikov in druge talne ureditve v parkih in na javnih površinah; |
| 3. | Postavitev umetniških del, spomenikov, znamenj in vodnjakov; |
| 4. | Ureditev obstoječih parkirišč na podlagi urbanistične, prometne in komunalne ureditve; |
| 5. | Dostavne klančine ( rampe); |
| 6. | Naprave za izkoriščanje sončne energije; |
| 7. | Postavitev začasnih naprav za procesiranje odpadkov; |
| 8. | Pokrito zbirno mesto za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v velikosti do 15 m²; |
| 9. | Posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za ljudi z omejenimi možnostmi gibanja; |

VI. Ograje in oporni zidovi:

| 1. | Medposestne vrtne in dvoriščne ograje ter oporni in podporni zidovi, ki so oddaljeni od roba vozišča in glavnih cest minimalno 1,5 m oziroma od zunanjega roba urejenega pločnika in od roba vozišča krajevnih in vaških cest 0,5 m. Višina je lahko do 1,5 m oz. do 0,8 m, če tako narekuje nepreglednost ceste, križišča ali prometna varnost; |
| --- | --- |
| 2. | Ograje za zaščito pridelkov, oziroma pašnikov do višine 1,5 m. Za zaščito pridelkov pred divjadjo, oziroma za zaščito trajnih nasadov ter za ograditev pašnikov, so dovoljene žične, oz. lesene ograje; |

VII. Plinski in drugi komunalni priključki, objekti in naprave:

| 1. | Začasna postavitev tipskega rezervoarja za utekočinjeni naftni plin, prostornine do 5 m3 in priključek na objekt, če je zgrajen, opremljen in vgrajen v skladu s predpisi ter s pridobitvijo soglasja Občine Trzin. |
| --- | --- |
| 2. | Izgradnja plinskih priključkov za zemeljski plin od glavnega plinskega distribucijskega omrežja, do posameznega porabnika s tem, da je potrebno priložiti tudi: tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskih priključkov, ki jo izdela pooblaščeni projektant, projektantska organizacija ali distributer plina, ki po zakonu izpolnjuje pogoje za projektiranje tovrstnih naprav, soglasje koncesionarja za oskrbo z zemeljskim plinom; |
| 3. | Izgradnja notranje preureditve plinske kotlovnice za priključno moč do 50 KW s tem, da je potrebno priložiti tudi: tehnično dokumentacijo za notranjo izvedbo plinske inštalacije s priključitvijo plinskih trošil, oziroma za notranjo preureditev kotlovnic, ki jo izdela pooblaščeni projektant, projektantska organizacija ali distributer plina, ki po zakonu izpolnjuje pogoje za projektiranje tovrstnih naprav, soglasje dimnikarske službe; soglasje koncesionarja za oskrbo z zemeljskim plinom; |
| 4. | Hišni priključki na komunalne vode ( vodovod, kanalizacija, vročevod, elektrika, telekomunikacije,..) od obstoječega sekundarnega omrežja do obstoječega objekta. Vlogi je potrebno priložiti soglasja upravljalcev komunalnih vodov in ustrezno tehnično dokumentacijo, ki jo izdela pooblaščeni projektant ali projektantska organizacija; |

VIII. Drugi pomožni objekti in posegi:

| 1. | Ureditev obstoječe dostopne ceste do osnovnega objekta; |
| --- | --- |
| 2. | Čebelnjaki, ki morajo biti pritlični in so površine do 15 m²; |
| 3. | Oglasne table, reklamni panoji, table z oznakami podjetij, turistične in informativne oznake; |
| 4. | Spominska obeležja in ureditev okolice ob obeležjih v velikosti do 5 m²; |
| 5. | Lovske preže; |
| 6. | Ureditev gozdnih vlak in gozdnih pešpoti, |
| 7. | Lesene lope za shranjevanje orodja na površinah za vrtičke, v velikosti do 4 m²; |
| 8. | Objekti in naprave za raziskovalne namene v velikosti do 12 m²; |
| 9. | Zavetišča za živali na pašnikih in kal za napajanje živali v velikosti do 100 m²; |
| 10. | Rastlinjaki in plastenjaki, ki so pokriti s plastično folijo, brez temeljev z namembnostjo pridelovanja vrtnin, rož, ipd. in ne spreminjajo namensko rabo zemljišča; |
| 11. | Urejanje brežin vodotokov s soglasjem pristojnega državnega upravnega organa; |
| 12. | Manjše melioracije, kot so urejanje teras, izboljšanje dostopa na kmetijsko zemljišče, manjši osuševalni posegi, ureditev manjših namakalnih sistemov kmetijskega zemljišča in ob pridobitvi soglasja Občine Trzin; |
| 13. | Merilne naprave na vodotokih in komunalnih omrežjih; |
| 14. | Otroška in športna igrišča s potrebnimi varovalnimi ograjami; |
| 15. | Postajališča javnega prometa in nadstrešnice na postajališčih javnega prometa; |

IX. Drugi posegi:

Odstranitev obstoječih objektov in naprav ali njihovih delov, do površine 30 m², za katere ni potrebno izdelati statične presoje;

8. člen

S tem odlokom se lahko postavijo tudi drugi pomožni objekti, ki v 7. členu tega odloka niso navedeni, vendar jih je možno, glede na vrsto, namen, velikost, način gradnje in druge pogoje, ki jih določa odlok, uvrstiti med pomožne objekte. Uvrstitev med pomožne objekte iz prvega odstavka tega člena presoja upravni organ pristojen za urbanizem.

9. člen

Občina Trzin izda soglasje za vse posege, ki so locirani na kmetijskih zemljiščih ali na gozdnih površinah To soglasje je potrebno priložiti vlogi za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del.

3. NAČIN GRADNJE IN DRUGI POGOJI ZA GRADNJO POMOŽNIH OBJEKTOV

10. člen

Pomožne objekte je možno graditi na gradbeni parceli pri stanovanjskih objektih, pri večstanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih, pri proizvodnih, poslovnih javnih in drugih nestanovanjskih objektih, na parceli pri kmetiji, oziroma na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta. Na gradbeni parceli, oziroma na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, je možna gradnja tudi več pomožnih objektov. Pomožnih objektov ni možno nadzidati, dozidati ali prizidati na podlagi izdane odločbe o priglasitvi del.

11. člen

Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih gradbenih materialov, kvalitetno oblikovani, zgrajeni v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in standardi s področja graditve objektov. Naklon strehe, smer slemena, vrsta kritine, izbiro gradbenega materiala za izvedbo pomožnega objekta je potrebno prilagoditi obstoječemu osnovnemu objektu in okoliškim objektom ter krajevni arhitekturi.

Odmik pomožnega objekta od medposestne meje mora biti vsaj 4 m. Izjemoma je lahko manjši, če je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.

12. člen

Vlogi za izdajo odločbe o priglasitvi del je potrebno priložiti:

| 1. | Dokazilo o razpolaganju z zemljiščem; |
| --- | --- |
| 2. | Kopijo katastrskega načrta; |
| 3. | V povečavo kopije katastrskega načrta, na kateri je vrisan osnovni objekt in vsi že obstoječi pomožni objekti, je potrebno vrisati situacijo pomožnega objekta, s kotiranimi odmiki objekta od parcelnih mej in obstoječih objektov; |
| 4. | Tloris, prerez in pogled, s kotami tlorisnih dimenzij in višin pomožnega objekta v merilu 1:100 ali 1:50; |
| 5. | Kratko tehnično poročilo (opis namembnosti objekta, izvedbe, materialov, ipd…); |
| 6. | Soglasja pristojnih soglasjedajalcev, kadar so predpisana soglasja zaradi narave priglašenih del potrebna, oz. za vse posege v varovalnih pasovih komunalnih vodov; |

4. KONČNE DOLOČBE

13. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/98).

14. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dnem objave.

Številka:   41-6/2002							     Župan
Datum:     08. 07. 2002 							Tone Peršak