OBČINA TRZIN

Občinski svet

Številka: 33-1/2001

Datum: 12.11.2001

Na podlagi 31., 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( Ur. l SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Ur.l.RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 10. in 18. člena Statuta Občine Trzin  (Ur. v. Občine Trzin, št. 2/99 in 4/2000) je Občinski svet na 33. redni seji 12. 11. 2001 sprejel

# Odlok o ureditvenem načrtu območja športno rekreacijskega parka v Trzinu

## UVODNE DOLOČBE

- člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za plansko območje T14 športno rekreacijskega parka v Trzinu (v nadaljevanju ŠRP Trzin). Ureditveni načrt je izdelal LOCUS d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale, pod zaporedno številko projekta 014/2001 v oktobru 2001.

- člen

Ureditveni načrt vsebuje tekstualni in grafični del.

Tekstualni del vsebuje:

- SPLOŠNI DEL

- vsebina

- izjave in odločbe

- NORMATIVNA DOLOČILA

- program priprave

- predhodni pogoji in mnenja organov, organizacij in skupnosti

- stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave

- soglasja organov, organizacij in skupnosti

- seznam parcel z lastniki

- UREDITVENI NAČRT

- osnutek odloka

- obrazložitev in utemeljitev prostorskih pogojev

  - uvod

  - planska izhodišča

  - meja območja

  - funkcija območja

  - zasnova ureditve območja

  - vodnogospodarska ureditev

  - ureditev zelenih površin

  - idejne rešitve prometnega omrežja

  - idejne rešitve infrastrukturnega omrežja

  - ukrepi za varstvo okolja

  - načrt gradbenih parcel in etapnost gradnje

  - ocena investicije

grafični del vsebuje:

- izsek iz planskih aktov – namenska raba in načini urejanja prostora	M=1:5000

- kopija katastrskega načrta 	M=1:1000

- geodetski posnetek obstoječega stanja z vrisano mejo območja urejanja	M=1:1000

- ureditvena situacija	M=1:1000

- funkcionalne in oblikovalske rešitve območja	M=1:1000

- funkcionalne in oblikovalske rešitve območja – značilni prerezi	M=1:1000

- zasnova vodnogospodarske ureditve	M=1:1000

- zasnova ureditve zelenih površin	M=1:1000

- zasnova prometnega omrežja	M=1:1000

- zasnova infrastrukturnega omrežja	M=1:1000

- načrt gradbenih parcel z urejevalnimi enotami	M=1:1000

- tehnični elementi za zakoličenje objektov in gradbenih parcel	M=1:1000

- PRILOGE UREDITVENEGA NAČRTA

- Ničelno stanje okolja za ureditev območja T14 – športno rekreacijske cone Trzin in ukrepi, ki jih je potrebno predvideti pri ureditvi območja«, OIKOS d.o.o., marec 2001

- Floristični popis vegetacije mokrišča na južnem robu ureditvenega območja T14 – ŠRC Trzin, OIKOS d.o.o., julij 2001

- Preverba povečanja odtoka iz območja ŠRC TRZIN in določitev kote maksimalne
gladine Blatnice s povratno dobo 100 let v območju ŠRC TRZIN, Inštitut za vode d.o.o., oktober 2001

## MEJA OBMOČJA

- člen

# Območje se v celoti nahaja v katastrski občini Trzin.

Meja območja poteka po parcelnih mejah parcel št. 1574/16, 1574/17, 1052/1, 1052/2, 1054, 1054, 1573/1, 1057, 1056, 860, 1103, 859, 858, 852/5 (gostilna Trzinka), 851/8, 1124 in 813/3. Vzhodni rob območja predstavljajo parcele potoka 1654, 866/7, 1055/2 in 866/6.

Natančna meja območja urejanja je razvidna iz grafične priloge ureditvenega načrta.

# Območje obsega zemljišča v skupni površini 11.85 hektarjev.

## FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

- člen

Območje ŠRP Trzin leži na severozahodnem robu naselja Mlake na območju s krajevnim toponimom Prevoge. Območje meji na gozd na severni in zahodni strani, na vzhodni strani pa ga od naselja Mlake deli struga potoka.

Prostorski plan Občine Domžale za območje Občine Trzin (URV Občine Domžale 13/85, 10/86, 16/88, 16/89, 12/95, 3/97, 10/97) opredeljuje v urbanistični zasnovi Trzin za obravnavano območje Prevoge z oznako območja urejanja T14, namensko rabo prostora za šport in rekreacijo. Območje se plansko ureja z ureditvenim načrtom.

Območje je pretežno nepozidano. Na severnem robu območja leži stanovanjska hiša, na skrajnem južnem robu območja pa gostinski objekt. Preostalo območje v naravi predstavljajo z grmovjem in posameznim drevjem deloma zaraščene zelene površine.

- člen

Območje je razdeljeno na naslednje urejevalne celote (UC), ki so razdeljene na posamezne urejevalne enote (UE):

| UC | UE | Ime območja | Parcele oz. deli parcel | Površina (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/1 | Otroško igrišče | 861/1, 863/1, 863/2, 863/4, 864/3, 865/1, 865/5, 1573/1, 1654 | 4171 |
| 1 | ½ | Balinišče in paviljon | 863/1, 863/2, 863/3, 863/4, 865/5, 1573/1 | 883 |
| 2 | 2/1 | Ploščad za rokometno igrišče oz. mali nogomet | 862/3, 862/4, 862/5, 863/3, 863/4, 1055/1 | 1864 |
| 2 | 2/2 | Večnamenska ploščad | 862/2, 862/3, 862/4, 863/3 | 1263 |
| 2 | 2/3 | Večnamenska športna ploščad (košarka, odbojka, kotalkanje, rolanje) | 862/1, 862/2, 862/3, 863/2, 863/3, 1573/1 | 2576 |
| 3 | 3/1 | Cesta in parkirišča | 866/6, 1055/1, 1055/2, 1654 | 2111 |
| 3 | 3/2 | Večnamenski objekt za delovanje športnih društev in upravljanje športno rekreacijskega parka funkcionalnim zemljiščem | 862/1, 862/2, 1055/1, 1056, 1057, 1573/1 | 2328 |
| 4 | 4/1 | Bajer – drsališče | 857/2, 861/1, 861/4, 864/3 | 1927 |
| 4 | 4/2 | Večnamenska športna površina | 858, 860, 862/1, 1056, 1057, 1573/1 | 6213 |
| 4 | 4/3 | Nogometno igrišče z atletsko stezo | 858, 860, 862/1, 1056, 1057, 1573/1 | 14515 |
| 5 | 5/1 | Potok – jug | 813/3, 851/8, 852/5, 857/2, 861/2, 864/3, 1124, 1654 | 1767 |
| 5 | 5/2 | Potok in protihrupni nasip ob otroškem igrišču in športni ploščadi | 862/5, 863/1, 863/4, 865/1, 865/5, 866/7,1654, 863/1, 862/5, 863/4, 864/1, 865/1, 863/4, 865/5, 866/1, 1055/1, 1055/2, 1654 | 4818 |
| 5 | 5/3 | Potok – sever | 866/6, 1055/2, 1574/17 | 632 |
| 6 | 6/1 | Urejene zelene površine | 857/2, 858, 860, 861/1, 861/2, 861/3, 861/4 | 10963 |
| 6 | 6/2 | Močvirni travnik v zaraščanju | 858, 861/1 | 6831 |
| 6 | 6/3 | Močvirni travnik v zaraščanju | 858, 859, 860, 1056, 1057, 1103 | 17031 |
| 6 | 6/4 | Gozd – zeleni pas med ureditvenim območjem in stanovanjsko hišo | 1051/1, 1055/1, 1056, 1057, 1058, 1573/1, 1574/16 | 12968 |
| 7 | 7/1 | Obstoječa stanovanjska hiša s spremljajočimi urejevalnimi površinami | 1051/1, 1052/1, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1053, 1054, 1574/16 | 21110 |
| 8 | 8/1 | Gostilna Trzinka s parkiriščem | 851/8, 852/5, 858, 861/1, 861/2 | 3126 |
| 8 | 8/2 | Zelene površine ob gostilni Trzinka | 813/3, 851/8, 1124 | 1398 |

## POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

- člen

Pri izgradnji in urejanju obravnavanega območja je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (UL RS št. 92-4361/1999) ter po posameznih urejevalnih enotah naslednje pogoje:

### Urejevalna celota 1 (UC 1)

UC 1 predstavlja otroško igrišče in balinišče. Na območju UC 1 se v osi postavi paviljon. Območje je obdano s peščenimi potmi širine 2 m. Na zahodu je celotno območje UC 1 na zunanji strani ozelenjeno z drevoredom.

Oblika, dimenzije in višinske kote so razvidne iz grafičnih prilog ureditvenega načrta

#### Urejevalna enota 1/1 (UE 1/1)

UE 1/1 predstavlja otroško igrišče z igrali. Otroško igrišče je ob igralih primerno utrjeno (leseni ostružki, pesek, umetna podlaga ipd.) ali tlakovano. Ostale površine so travnate. UE 1/1 se po potrebi omreži z žično ograjo višine 2 m. V tem primeru je potrebno zagotoviti dve vstopni točki na otroško igrišče in sicer v južnem vogalu UE 1/1 in na severu v osi paviljona med stezama za balinanje.

#### Urejevalna enota 1/2 (UE 1/2)

V UE 1/2 se zgradita dve stezi za balinanje. V osi med stezama se postavi pokrit paviljon šesterokotne oblike v izmeri enakostraničnih trikotnikov dolžine stranice maksimalno 4 metre. Maksimalna višina paviljona je 5 m. Osrednji del paviljona se lahko po potrebi zapre v maksimalni širini 1,5 m od osi paviljona. V širini 1,5 m ob stezah za balinanje in ob paviljonu se površina tlakuje. Dovoljeno je tudi drugačno oblikovanje objekta znotraj podanih maksimalnih gabaritov ob pogoju ohranjanja osne zasnove objekta. Natančno oblikovanje in izvedba objekta se določi s projektom.

### Urejevalna celota 2 (UC 2)

UC 2 predstavlja dve urejeni z umetno maso za športna igrišča utrjeni športni ploščadi ter tlakovano večnamensko ploščad. Območje je obdano s peščenimi potmi širine 2 m. Na zahodu in severu je celotno območje UC 2 na zahodni strani peš poti ozelenjeno z drevoredom. Športne ploščadi in tlakovane površine se ločijo od peščenih pešpoti s travnato površino v minimalni širini 2 m.

Oblika, dimenzije, višinske kote in nakloni ploščadi so razvidne iz grafičnih prilog ureditvenega načrta.

#### Urejevalna enota 2/1 (UE 2/1)

UE 2/1 predstavlja športno ploščad za rokometno igrišče oz. igrišče za mali nogomet. Na ploščadi se začrta igrišče za rokomet velikosti 20 x 40 m. Za goli rokometnega igrišča je potrebno izdelati zaščitno žično ograjo v višini 4 metre v širini 20 m. Športna ploščad se utrdi s primerno umetno maso za športna igrišča.

#### Urejevalna enota 2/2 (UE 2/2)

UE 2/2 predstavlja trikotno tlakovano večnamensko ploščad med športnimi igrišči. Ploščad se lahko uporablja za športne aktivnosti, rekreacijo ali prireditve.

#### Urejevalna enota 2/3 (UE 2/3)

UE 2/3 predstavlja večnamensko športno ploščad. Na ploščad je mogoče umestiti dve igrišči za košarko v izmeri 14 x 26 m, lahko pa se del ploščadi uporablja za druge športne aktivnosti (odbojka, kotalkanje, rolanje, igralna stena ipd). Športna ploščad se utrdi s primerno umetno maso za športna igrišča.

### Urejevalna celota 3 (UC 3)

UC 3 predstavlja dostopno cesto do športno rekreacijskega parka, parkirišča ter večnamenski objekt za delovanje športnih društev in upravljanje športno rekreacijskega parka.

#### Urejevalna enota 3/1 (UE 3/1)

UE 3/1 predstavlja dostopno cesto širine 5 m in parkirišča. Parkirna mesta se uredijo južno pravokotno na dovozno cesto v dveh vrstah. Izdela se 34 parkirnih mest. Dostopna cesta in parkirna mesta so asfaltirana. Za potrebe dostopa se izdela nov most preko potoka.

#### Urejevalna enota 3/2 (UE 3/2)

UE 3/2 predstavlja večnamenski objekt za delovanje športnih društev in upravljanje športno rekreacijskega parka. Objekt se izdela v dveh etažah (pritličje + mansarda) in tlorisnih gabaritih 24 x 18 m, v skladu z grafičnim delom zazidalnega načrta. Tlorisna zasnova objekta je atrijska, kar pomeni, da se del tlorisnega gabarita nameni zunanjim tlakovanim površinam, ki so delno nadkrite. Sleme strehe je v smeri V-Z oz. S-J na vzhodnem in zahodnem kraku. Strešino je izvesti v naklonu 30( – 45(. Kota slemena je 9 m nad koto pritličja. Dopustne tolerance tlorisnega gabarita objekta so ± 5 %, tolerance višinskega gabarita pa ± 10 %. Vhod v objekt je z južne strani, medtem, ko je s severne strani, predviden službeni vhod oz. zasilni izhod.

Natančne višinske kote, mikrolokacija in odmiki od meja parcele so razvidni iz grafičnega dela, opis objekta pa iz tekstualnega dela ureditvenega načrta.

Za objekt se izdela projekt v katerem se natančno določijo vsebinske in oblikovalske rešitve.

UE 3/2 obsega tudi urejevalno zemljišče vzhodno in zahodno od objekta.

### Urejevalna celota 4 (UC 4)

UC 4 predstavlja zelene športne površine ter vodno površino (umetni bajer), ki predstavljajo zelen prehod med športnimi površinami in urejenimi zelenimi površinami športno rekreacijskega parka. Urejevalna celota je obdana s peščenimi potmi širine 1,5 m, razen na vzhodni strani na meji do športne ploščadi, kjer je širina peš poti 2 m.

#### Urejevalna enota 4/1 (UE 4/1)

UE 4/1 predstavlja umetno urejen bajer okvirnih dimenzij dveh krogov z radijema 12 in 8 m. Dovoljeno je tudi drugačno sonaravno oblikovanje bajerja. Natančne dimenzije objekta se določijo s projektom. Največja globina bajerja naj, zaradi bližine otroškega igrišča in nevarnosti utopitve, ne presega 80 cm. Bajer se v zimskem času ob zamrznitvi lahko uporabi kot drsališče. Rob bajerja se stopničasto utrdi za potrebe dostopa do vodne površine in drsališča. Robovi bajerja se ozelenijo v gručah z grmovjem ter po potrebi ogradijo z leseno ograjo.

Pretok bajerja in aerobno čiščenje se zagotovi na dva načina:

- v bajer so speljane padavinske vode, ki se zberejo iz športnih ploščadi (UC 2)

- ob večjih sušnih obdobjih se zagotovi pretok in čiščenje bajerja z vodo iz hidrantnega omrežja ali iz bližnjih vodotokov

#### Urejevalna enota 4/2 (UE 4/2)

UE 4/2 predstavlja zeleno športno površino, ki še nima določene natančne rabe. Površina se lahko uporabi za izdelavo dodatnih športnih igrišč, ki bi se v prihodnosti pokazala kot potrebna. V primeru izvedbe utrjenih površin, naj se zahodni in južni rob enote uredita z zelenim pasom v širini minimalno 4 metre.

#### Urejevalna enota 4/3 (UE 3/3)

UE 4/3 predstavlja nogometno igrišče velikosti 100 x 64 m in atletsko stezo (tekališče) dolžine 400 m s šestimi progami. Nogometno igrišče je travnato in orientirano v smeri S - J. Atletska steza je utrjena z umetno maso za atletske steze. Za goli se po potrebi namesti žična mreža v širini 25 m in v višini 5 m.

### Urejevalna celota 5 (UC 5)

UC 5 predstavlja območje obstoječega potoka in protihrupnega nasipa, ki ločuje otroško igrišče, balinišče ter urejene tlakovane športne površine od vodotoka in strnjenega naselja na vzhodni strani ŠRP Trzin.

#### Urejevalni enoti 5/1 (UE 5/1) in 5/3 (UE 5/3)

UE 5/1 in UE 5/3 predstavljata obstoječ potok na območjih, kjer niso predvidene dodatne ureditve.

#### Urejevalna enota 5/2 (UE 5/2)

UE 5/2 predstavlja območje potoka skupaj s protihrupnim nasipom višine 2,5 m. Nasip se izdela na vzhodni (vodni) strani z 3 metrskim odmikom od roba obstoječe brežine potoka v nagibu 2:3, na zahodni strani pa ob otroškem igrišču z ravnim nagibom 2:3, ob rokometnem igrišču pa stopničasto s petimi stopnicami višine 0,5 m.

Nasip se na vodni strani zasadi z grmovjem, ki naj bo zasajeno in negovano gručasto s takšnimi razmaki, ki bodo dovoljevali nemoten dostop v primeru interventnih posegov oziroma rednih vzdrževalnih del.

Na tem območju je predvidena izgradnja dveh lesenih brvi preko potoka v skladu z ureditveno situacijo.

### Urejevalna celota 6 (UC 6)

UC 6 predstavlja s svojimi urejevalnimi enotami zelene površine, ki tvorijo prehod od urejenih športnih površin do neokrnjene narave oziroma mokrišča na zahodni strani območja in stanovanjskega objekta na severni strani ter gostinskega objekta na južni strani. Ob ureditvi urejevalnih enot se posebej upoštevajo rezultati florističnega pregleda, ki je sestavni del ureditvenega načrta.

#### Urejevalna enota 6/1 (UE 6/1)

UE 6/1 se uredi parkovno, pri čemer se v kar največji meri ohranja avtohtona zarast. Na območju je lociran tudi suhi vodni zadrževalnik.

#### Urejevalne enote 6/2 in 6/3 (UE 6/2 in 6/3)

V UE 6/2 in 6/3 se ohrani sedanja vegetacija in pestrost habitatov. Močvirni travniki naj se kosijo.  Oblikujejo se lahko šopi gozdnega drevja in grmovja avtohtonih vrst tam, kjer je površina pretežno že zaraščena.

#### Urejevalne enota 6/4 (UE 6/4)

UE 6/4 predstavlja obstoječi gozd, ki služi kot zeleni tampon med športnim objektom in prometnim dostopom ter območjem stanovanjske hiše. Območje se na južnem robu ob stiku s športnim parkom primerno hortikulturno uredi. Potrebni poseki na robu območja se uskladijo z Zavodom za gozdove Republike Slovenije. V ostali del območja se ne posega.

### Urejevalna celota 7 (UC 7)

UC 7 predstavlja območje obstoječega stanovanjskega objekta s funkcionalnimi površinami objekta. Na jugu objekta je urejena ograda za divje živali. Ograda za živali mora ustrezati varstvenim predpisom, tako da je preprečen pobeg živali. V UC 7 se z ureditvijo ne posega.

### Urejevalna celota 8 (UC 8)

UC 8 predstavlja območje obstoječe gostilne Trzinka s parkirnimi prostori (UE 8/1) ter južno od gostilne zaraščen del (UE 8/2). V skladu z ureditveno situacijo se na območju ob gostilni izvede 13 parkirnih mest. Razen ureditve parkirišča ureditveni načrt v UC 8 ne predvideva dodatnega urejanja. Na objektu so dovoljena redna vzdrževalna dela. Sprememba namembnosti objekta je mogoča le za namene, ki služijo kot dopolnilna dejavnost v športno rekreacijskem parku.

## POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREDITEV OBMOČJA

- člen

### PROMET

#### Motoriziran promet

Motoriziran dostop v športno rekreacijski park se izvede po Mlakarjevi ulici (vstopna točka A). Potrebna je razširitev vstopne ceste med Mlakarjevo in Prešernovo ulico, ki pa ni v območju ureditvenega načrta in se uredi z lokacijsko dokumentacijo in projektom. Ureditev vstopne ceste je predpogoj za izvedbo dostopa za motoriziran promet v športno rekreacijski park.

Potrebno je izdelati most čez potok s hodnikom za pešce. Širina vozišča mosta je 5 metrov, na severni strani ceste se izdela hodnik za pešce v širini 1,2 m. Minimalna varnostna višina med gladino stoletne vode in spodnjim robom konstrukcije je 0,5 m. Most ne sme imeti vmesnih opornikov, stranska opornika pa morata biti povsem izven pretočnega profila. Oblikovanje mostu naj se prilagaja ostalemu oblikovanju v ŠRC Trzin in naj bo čim bolj sonaravno.

#### Peš dostop

Glavni peš dostop v park je na vstopni točki B na koncu Ulice Rašiške čete. Za ureditev dostopa je potrebno izdelati nov most, oziroma prenoviti obstoječega. Nosilnost in dimenzije mostu morajo zagotavljati izgradnjo UC 1 in UC 2. Most ne sme imeti vmesnih opornikov, stranska opornika pa morata biti povsem izven pretočnega profila. Oblikovanje mostu naj se prilagaja ostalemu oblikovanju v ŠRP Trzin in naj bo čim bolj sonaravno. Poleg tega dostopa sta urejena tudi dva peš dostopa po brvi preko potoka in nasipa iz Kidričeve ulice.

Zasnova peš poti omogoča dostop v športni park tudi pri gostilni Trzinka (vstopna točka C).

Vstopna točka D je na skrajnem severozahodu športnega parka, kjer je mogoče v park priti preko peš povezave z obstoječo trim stezo.

#### Peš poti

Peš poti v ŠRP Trzin so peščene in enotno oblikovane. Rob poti se uredi z granitnimi kockami ali drugače ustrezno omeji, za tampon pa se uporabi silikatni grušč. Poti so v urejevalnih celotah UC 1 in UC 2 široke 2 m, v ostalih urejevalnih celotah pa 1,5 m in so dvignjene nad koto travnatih površin minimalno 20 cm. Meteorna voda iz poti se odteka v okoliški teren.

- člen

### VODOVOD

Območje ŠRP Trzin se na obstoječe vodovodno omrežje priključi na Prešernovi ulici na mestu prečne povezave z vodovodom po Mlakarjevi ulici. Na tem delu poteka obstoječ vodovod PE Φ 90 mm. Proti lokaciji športnega parka poteka cevovod ob dostopni cesti. V območju objekta je predviden nadzemni hidrant za zagotavljanje požarne varnosti. Dimenzije vodovodnega cevovoda na tem odseku so DN 100 mm. Material cevi se določi skladno s pogoji upravljalca vodovoda. Za vodomernim jaškom se vodovodni cevovod nadaljuje po južni strani večnamenskega objekta ter naprej ob košarkarskih igriščih do predvidenega bajerja. Ob košarkarskem igrišču je predviden nadzemni hidrant, ki bo služil za zagotavljanje požarne varnosti in zagotavljanje potrebne vode za vzdrževanje športnih površin.

Vodovodno omrežje se nadaljuje do bajerja, kjer je predviden hidrant, ki bo služil tudi zagotavljanju vode v bajerju v primeru suše. Na tem odseku je predvidena vgradnja cevi DN Φ 80 mm. Vodovodno omrežje se zaključuje v zanko z obstoječim javnim vodovodnim omrežjem preko povezave ob Ulici Rašiške čete na vod 3 AL 90.

V vodomerni jašek se vgradi kombiniran vodomerni števec, ki bo zagotavljal zadostne pretoke vode tudi v primeru odvzema vode iz hidrantov za števcem. Na internem omrežju je za hidrante predviden odvzem vode 5 l/s, do vodomernega jaška pa do 10 l/s.

### KANALIZACIJA

- člen

Za ureditveno območje izgradnje je predviden ločen sistem kanalizacije. V območju naselja Trzin-Mlake je zgrajen mešan sistem kanalizacije. V Prešernovi ulici poteka kanal B 25 v katerega je mogoče priključiti odpadne vode iz večnamenskega športnega objekta.

#### Meteorne vode

Vse meteorne vode se odvedejo v obstoječi potok na vzhodnem delu obravnavanega območja. Meteorne vode s strehe objekta (UE 3/2), z večnamenske ploščadi s športnimi igrišči (UE 2/1, UE 2/2 in UE 2/3) ter drenažna voda iz otroškega igrišča (UE 1/1), večnamenske športne površine (UE 3/2) in nogometnega igrišča z atletsko stezo (UE 3/3), se s skupnim meteornim kanalom vlivajo v urejen bajer na južnem delu območja urejanja (UE 4/1). Iz bajerja je predviden izliv viška vode v potok.

Meteorne vode iz voznih in parkirnih površin so speljane do skupnega lovilca olj in spuščene v obstoječi potok.

Meteorni kanali se izdelajo iz plastičnih cevi zaradi lažjega transporta, polaganja in montaže kanala.

#### Odpadna kanalizacija

Odpadna kanalizacija večnamenskega objekta je po vodotesni kanalizaciji iz polietilenskih ali plastičnih ceveh Φ 200 mm speljana v obstoječi kanal 32 B 25 v Prešernovi ulici in sicer v jašek J184. Na območju križanja z vodotokom je potrebno izvesti črpališče s tlačnim vodom vpetim na konstrukcijo mostu.

### ELEKTRIČNO OMREŽJE

- člen

Ureditveno območje bo napajano  iz bodoče TP Gmajna,  ki bo zgrajena na križišču Mlakarjeve in Ulice pod gozdom.  Le ta bo priključena na 20kV kabelsko zanko iz obstoječe TP Peske v OIC Trzin.  Napajanje bo izvedeno z zemeljskim kablom preseka  Al 150 mm2 preko športno rekreacijskega parka.

### PLIN

- člen

Plinovodni vod se priključi na obstoječe omrežje na SZ vogalu zadnje hiše v Mlakarjevi ulici. Do športnega objekta (UE 3/2) se vodi ob novi vstopni cesti nov vod iz PEHD Φ 90, položen v kovinsko cev, 90 – 110 cm pod koto terena. Pri križanju s potokom je potrebno voditi kabel minimalno 1 m pod koto struge potoka in izdelati kondenčno posodo.

### JAVNA RAZSVETLJAVA

- člen

#### Prižigališče

Za izvedbo javne razsvetljave v ŠRP Trzin bo potrebna izdelava novega prižigališča.

#### Razsvetljava prometnih površin

Razsvetljava dovozne ceste  s parkiriščem  bo izvedena s svetilkami višine do 6 m moči 36W s fluo sijalkami . Razdalja med svetilkami je cca 20 m

Razsvetljava peš in sprehajalnih poti bo izvedena s svetilkami moči do 18W s fluo sijalkami višine  do 1m. Razdalja  med svetilkami je cca 10 do 12m.

Svetilke bodo postavljene izven utrjenih površin, tik ob zaključnem robu utrditve, oziroma  min 70 cm oddaljene od voznih površin.

Kabli bodo položeni direktno v zemljo ob liniji kandelabrov izven pločnika oz cestišča.

V vseh primerih bodo uporabljene energijsko varčne svetilke z visokosijajnimi odsevniki in racionalno razporeditvijo svetlobnega toka v smeri površin ki se osvetljujejo.

#### Razsvetljava  igralnih površin

Izvedena bo z reflektorji moči do 400W z metalhalogenimi sijalkami na stebrih višine do 14 m, ki bodo prirejeni tako da bosta možna dva nivoja osvetlitve.  Krmiljenje bo izvedeno iz upravnega objekta. Enako bo osvetljen tudi paviljon, pri katerem bo prigrajena prostostoječa omarica  s tablojem za upravljanje razsvetljave in vtičnicami za priklop priložnostnih porabnikov kot so razne ojačevalne naprave in dodatne osvetlitve.

### TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

- člen

Športni objekt v športno rekreacijskem parku bo vezan na obstoječe TK omrežje,  ki poteka po Mlakarjevi ulici skladno s pogoji soglasodajalca.  Prav tako bo povezano na  KRS -TV omrežje, ki bo zgrajena v sklopu TK omrežja.  Predvideno je število priključkov za možnost priklopa na centrex.  Od objekta v športno rekreacijskem parku do priključnega mesta  na TK mreži bo izvedena enocevna kabelska kanalizacija Φ110mm v katero bo uvlečen kabel TRK10 25 x 4 x 0,4 mm.

### ODPADKI

- člen

Ob parkirišču je lokacija za ekološki otok dimenzij 5,15 x 4,30 m za ločeno zbiranje odpadkov. V primeru izgradnje urejevalnih celot UC 1 in UC 2 v predhodnih fazah, se namesti posoda za zbiranje odpadkov ob vhodu B v ŠRP Trzin.

Gradbene odpadke, ki bi nastali med gradnjo je potrebno oddati na deponijo gradbenih odpadkov.

### OGREVANJE

Večnamenski objekt bo ogrevan s plinom.

## VARSTVO OKOLJA

- člen

### Zrak

Med izgradnjo in urejanjem športno rekreacijskega parka Trzin je potrebno zagotoviti čim manjše imisije v zrak iz delovnih strojev.

### Voda

Vsa predvidena dela na tem območju se morajo izvajati na tak način, da dela na presežejo debeline glinastih plasti, objekti pa morajo biti zgrajeni tako, da z drenažo in spremembami podtalnih tokov ne bodo spreminjali vodnega režima na močvirnatem območju urejevalnih enot UE 6/2 in UE 6/3.

Meteorne vode s parkirnih površin naj bodo preko lovilcev olj speljane v potok. Parkirišče naj bo v ta namen tlakovano ali asfaltirano. Meteorne vode s športnih površin in večnamenske ploščadi so speljane v bajer, s čimer bo poskrbljeno za prezračenost vode v bajerju in pretok skozenj. Večnamenska ploščad naj bo zato primerno tlakovana in asfaltirana oz. pokrita z umetno maso.

Območje je potrebno zavarovati pred stoletnimi visokimi vodami pritoka. Strugo je na tem območju, dolvodno in v zajetju sonaravno urediti tako, da bo zagotovljena prevodnost merodajnih visokih voda, ki ne bodo mogle povzročati škode ns predmetnem območju. Objekti morajo biti dvignjeni nad koto stoletne vode za 0,5 m.

Odtočne količine vode v obravnavanem prerezu potoka se z ureditvijo ne smejo povečati, zato je potrebno zagotoviti volumen za zadrževanje visokovodnega vala v velikosti ca 800 m3, kar se izvede s suhim zadrževalnikom. Zadrževalnik je lociran na območju predvidenega bajerja v skladu z zasnovo vodnogospodarske ureditve iz grafičnega dela ureditvenega načrta. Maksimalni iztok iz zadrževalnika pri povratni dobi 100 let naj ne bo večji od 0,22 m3/s.

Za zagotovitev ustreznih pretočnih razmer potoka je potrebna zamenjava obstoječih cevnih prepustov z novimi, razpona b = 2,0 m. Potrebno je odstraniti neustrezne premostitvene in zajezitvene objekte v strugi potoka ter zagotoviti redno čiščenje struge potoka (odstranitev vegetacije iz spodnjega dela pretočnega prereza).

Ureditev sprehajalnih poti ne sme spreminjati sedanjega poteka potočkov, izdelani pa morajo biti tudi prepusti v rednih presledkih na višini, ki bo omogočala izenačevanje nivoja talne vode med posameznimi deli območja.

Med gradnjo je potrebno organizirati gradbišče tako, da je onemogočeno onesnaženje podtalnice.

### Tla

Pred začetkom gradbenih del naj se za vsak objekt in protihrupni nasip posebej določi geomehanske lastnosti tal in način temeljenja.

Material, ki bo izkopan ob odkopu gradbene jame oz. gradbenih površin za objekte je potrebno odložiti na primerno deponijo.

Za tampon pri gradnji športnih objektov, otroškega igrišča in izdelavi poti naj se uporabi silikatni grušč, saj bi sprememba kislosti tal lahko spremenila rastiščne pogoje za močvirsko rastje in posredno vplivala na nanj vezano živalstvo.

Gradbena dela naj se izvajajo v suhem vremenu. Morebitni viški materiala naj se odpeljejo, zasipanje bližnjih močvirnih območij južno in zahodno od predvidenega športno rekreacijskega parka pa ni dovoljeno. Z mehanizacijo naj se ne posega v gozd severno in močvirja južno od športno rekreacijskega parka ter območja, predvidena za sprehajalne in parkovne namene.

### Hrup

V času del in po posegu morajo izvajalci del in investitor zagotoviti raven hrupa, ki ustreza mejnim vrednostim II. območja varstva pred hrupom.

### Naravna in kulturna krajina in vidne kakovosti okolja

Zaradi posegov v okolje je neposredno ogroženo mokrišče ob zahodni meji območja načrtovane ga športno rekreacijskega parka, ki je spoznano kot naravna vrednota. Posegi v prostor pri oblikovanju športno rekreacijskega parka ne smejo negativno vplivati na stanje naravne vrednote. Ob urejanju parkovnih površin se posebej upoštevajo rezultati florističnega pregleda, ki je sestavni del ureditvenega načrta.

Ureditev sprehajalnih poti v zahodnem in južnem delu športno rekreacijskega parka naj minimalno poseže v prostor. Poseki naj ne bodo širši od poti, njihova utrditev pa ne sme spremeniti vodnega režima območja in lastnosti tal. Vzdolž potočka, ki teče na območju med predvideno večnamensko ploščadjo, stadionom in ribniki, je predvidena zasaditev dreves; zaradi naravnosti in občutljivosti bližnjega prostora je za vse zasaditve na tem območju potrebno uporabiti avtohtono rastje, za zasajevanje pa le avtohtone drevesne vrste. Ob potoku na robu naselja naj se uporabi avtohtono rastje.

Severni del športno rekreacijskega parka naj ostane namenjen gozdu. Parkirišča in dovozna pot bosta posegla v gozdno površino, zato je potrebno skupaj z izvedbo gradbenih del urediti in utrditi gozdni rob. Ta naj se oblikuje iz avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst, naj bo pester, pospešuje naj se plodonosne drevesne in grmovne vrste. V zahodnem delu športno rekreacijskega parka naj se v rastje posega le toliko, da se vzdržuje sedanje stanje. Ohrani naj se sedanja vegetacija in pestrost habitatov. Na območju neposredno vzhodno od stadiona je s košnjo potrebno vzdrževati poplaven travnik, skrajno zahodno območje pa naj bo namenjeno naravnemu gozdu. Južni del športno rekreacijskega parka (južno od igrišč in bajerja) tvori zaraščujoč se močvirni travnik, kjer naj se vzdržujejo travniške površine, na katerih se lahko oblikujejo šopi gozdnega drevja in grmovja, ki so brez posebnega vzorca razporejeni po površini. Isto velja za trikotnik med stadionom, bajerjem in otroškim igriščem. Ob vseh vodotokih naj se zagotavlja naravna zarast gozdnega drevja. Tvori naj jo predvsem jelša in posamezne vrbe.

## NAČRT GRADBENIH PARCEL IN ETAPNOST GRADNJE

- člen

Načrt gradbenih parcel je usklajen z načrtom urejevalnih celot. Posamezna urejevalna celota se lahko izvaja v posamezni fazi, pri čemer je ob izgradnji posamezne faze upoštevati naslednje pogoje:

- Ob izvedbi prve faze je potrebno urediti enega od dostopov A ali B skupaj z mostom preko potoka;

- Ob izvedbi faz za UC 1 in UC 2, je obvezno izvesti protihrupni nasip in celotno ureditev urejevalne enote 5/2 (UE 5/2);

- V primeru če se urejevalni celoti UC 2 in UC 3 ne izvajata istočasno, se urejevalno celoto 
UC 2 na severu zaključi s peščeno peš potjo po celotnem obodu. Urejevalno enoto UE 2/2 se na severu dokončno tlakuje v skladu z določili ureditvenega načrta ob izgradnji športnega objekta (UE 3/2);

- ob izvedbi UC 3 je potrebno izdelati razširitev vstopne ceste med Mlakarjevo in Prešernovo ulico, ki pa ni v območju ureditvenega načrta in se uredi z lokacijsko dokumentacijo in projektom;

- posamezno fazo je potrebno zaključiti z ureditvijo celotne meje urejevalne celote in posameznih urejevalnih enot (ureditev peš poti).

## REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ PO POSAMEZNIH FAZAH IZGRADNJE

- člen

Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v posamezni predhodni etapi ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.

## OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

- člen

Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:

- izvajanje s tem ureditvenim načrtom predpisanega ekološkega monitoringa

- dokončanje izvajanja pričete etape z vsemi elementi pred začetkom izvedbe naslednje etape, razen v primerih večfaznega izvajanja posamezne etape in izvedbo primerne hortikulturne ureditve, skladno ureditvenem načrtu

- določitev režima rabe ter načina upravljanja športno rekreacijskega parka

- izvajanje nadzora rabe in izvajanje nadzora nad upravljanjem športno rekreacijskega parka

- pri realizaciji ureditvenega načrta sodelovati z avtorjem ureditvenega načrta in pristojnimi inštitucijami

- člen

Ureditveni načrt za območje urejevalnega območja T14 ŠRP Trzin je vsem zainteresiranim na vpogled v ustreznih službah uprave občine Trzin in na Upravni enoti Domžale.

- člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.

- člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu občine.

Številka: 33-1/2001									Župan

Datum:	12.11.2001				   				         Tone Peršak

Poslano:

- Uradni vestnik Občine Trzin 10/2001

- Locus d.o.o.

- arhiv, 2x