OBČINA TRZIN

URAD ŽUPANA

Na podlagi 55. člena Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 7/05, 6/06 in 4/09) je župan na predlog upravljavca javne kanalizacije in izvajalca gospodarske javne službe odvajanja odpadne vode v Občini Trzin sprejel:

### P R A V I L N I K

O TEHNIČNI IZVEDBI IN UPORABI OBJEKTOV IN NAPRAV

JAVNE KANALIZACIJE

I. 	SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

S tem pravilnikom se ureja tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega omrežja ter kanalizacijskih objektov in naprav na območju Občine Trzin.

- člen

Določila tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati pri upravnih postopkih, načrtovanju, projektiranju, izvajanju (gradnji), upravljanju in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije in drugih komunalnih vodov, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javno kanalizacijo.

Poleg določil tega pravilnika, je treba obvezno upoštevati tudi:

- vse veljavne zakone, predpise, odloke in pravilnike za tovrstno dejavnost,

- slovenske, evropske in mednarodne standarde, ki so navedeni v posameznih poglavjih tega pravilnika,

- navodila proizvajalcev uporabljenih materialov in opreme za kanalizacijo.

Za vse zadeve, ki jih ta pravilnik ne ureja, veljajo določila slovenskih standardov PSIST prEN 752 in SIST EN 1610.

II. 	DEFINICIJE KANALIZACIJSKIH SISTEMOV PO NAMENU UPORABE IN SESTAVNIH DELIH

1. NAMEN UPORABE

- člen

Glede na namen odvodnje se javni kanalizacijski sistem deli na:

- mešani - če odvajamo po kanalizacijskem sistemu odpadno in padavinsko vodo skupaj (čiste padavinske vode, kolikor teren to dopušča, ponikajo),

- ločeni - če odvajamo v en kanalizacijski sistem padavinsko vodo, ločeno v drugega pa odpadno vodo.

2.  SESTAVNI DELI KANALIZACIJSKIH SISTEMOV

- člen

Kanalizacijski sistem tvorijo:

- omrežje in objekti na omrežju (jaški, požiralniki, peskolovi, lovilci lahkih tekočin, lovilci maščob in olj, črpališča, razbremenilniki, združitveni objekti, zadrževalni bazeni, regulacijski objekti, telemetrijske postaje, nadzorni centri),

- objekti in naprave za čiščenje odpadnih voda,

- interna kanalizacija in kanalizacijski priključki, kot sestavni del objekta v lasti uporabnika.

# III. 	TEHNIČNI NORMATIVI ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJO IN OBNOVO

1. SPLOŠNO

# 1.a. Osnovni pogoji

- člen

Kanalizacijski sistem mora biti projektiran in izgrajen tako, da zagotavlja optimalen odvod odpadne in padavinske vode ob najmanjših stroških izgradnje, vzdrževanja in obratovanja.

Cilji projektiranja, gradnje in rekonstrukcije so:

- zaščita zdravja ljudi,

- zaščita okolja pred onesnaženjem v okviru predpisanih omejitev,

- zaščita vodotokov in podtalnice,

- zaščita odvodnika in čistilne naprave pred hidravlično preobremenitvijo,

- skrb za lokalno napajanje vodonosnikov,

- zagotovitev primerne zmogljivosti kanala (prevodnost),

- skrb za varne delovne pogoje,

- skrb za trajnost sistema,

- zaščita pred neprijetnimi vonjavami,

- zadovoljivo delovanje in vzdrževanje sistema, omogočeno dostopno in varno kontroliranje, čiščenje in vzdrževanje kanalov, objektov in naprav s strojno opremo, brez povzročitve škode ter obratovanje brez zamašitev,

- varovanje zdravja in življenj obratovalnega osebja,

- statična in dinamična nosilnost kanala,

- omejitev pogostosti preplavitve na predpisano vrednost,

- preobremenitev naj ne bi prekoračevala predpisanih vrednosti,

- izključitev ogrožanja obstoječih, na oskrbovalne naprave meječih objektov, s strani kanalizacije,

- vodotesnost kanalizacije za odpadno vodo, ustrezno zahtevam preizkušanja,

- doseganje zahtevane življenjske dobe in ohranitev stanja,

- preprečitev nastajanja smradu in strupenih snovi.

Izbira vrste sistema za odvod odpadne in padavinske vode je v pretežni meri odvisna od

- vrste sistema, ki že obstaja,

- topografije,

- kapacitete in kakovosti odvodnika,

- vrste dotokov v sistem,

- potrebe po čiščenju,

- obstoječih čistilnih naprav,

- drugih lokalnih pogojev.

- člen

Pozornost je potrebno posvetiti topografskim značilnostim terena in geološki sestavi tal.

Kjer so geološke karte pomanjkljive je potrebno izvesti predhodne raziskave. Z geotehničnimi raziskavami je potrebno pridobiti čim natančnejše podatke o:

- prepustnosti terena,

- toku in gladini podtalnice,

- možnostih napajanja vodonosnika,

- o dopustnih obtežbah terena,

- nevarnosti drsin,

- posedanju,

- gibanju finih delcev (izpiranju) in nabrekanju v glinenih slojih,

- obremenitve bližnjih objektov in cest,

- poprejšnji uporabi zemljišč (vključno z rudarstvom),

- agresivnosti zemljine in podtalnice,

- možnostih uporabe vrste cevi,

- možnostih uporabe posteljice cevi.

- člen

Za presojo, ali so izpolnjene zahteve sistema za odvod odpadnih voda, je treba upoštevati vse razpoložljive pomembne podatke, kot so podatki o:

- poplavah,

- zamašitvah, porušitvah in poškodbah kanalov,

- upoštevanju pogojev na vtokih in izpustih v in iz sistema za odvod vode,

- pregledih kanalov s TV kamero,

- pritožb o širjenju neprijetnega vonja in smradu,

- hidravličnih preverb,

- delovanju mehanskih in električnih naprav,

- rezultatih tlačnih preizkusov,

- delovanju in stanju regulacijskih naprav,

- preobremenitvah.

Če postavljene zahteve niso izpolnjene, so potrebni ukrepi za izboljšanje z upoštevanjem zahtevane prioritete.

- člen

Načrti in karte katastra kanalizacijskega sistema so osnova za načrtovanje, projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo kanalizacijskih sistemov.

# 1.b. Parametri odpadne vode

- člen

Parametri odpadne vode v kanalizacijskih sistemih morajo ustrezati določilom veljavnega predpisa, ki določa največje dovoljene koncentracije snovi, ki so dovoljene za izpust v javno kanalizacijo.

- člen

V primeru, da odpadne vode na priključku uporabnika ne ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam, mora uporabnik s predčiščenjem, spremembo tehnologije ali drugimi ukrepi doseči izpolnjevanje kriterijev za največje dovoljene koncentracije za izpust v javno kanalizacijo.

## 1.c. Količina vode

- člen

Količina odpadne vode je osnova za načrtovanje velikosti kanalizacijskih sistemov in naprav za čiščenje odpadne in padavinske vode.

Sušni odtok:

Sušni odtok je skupna količina komunalne odpadne vode iz gospodinstev, obrti in industrije, tehnološke odpadne vode iz obrti in industrije, kolikor se le ta priključuje na javno kanalizacijo ter infiltracije tuje vode.

Količino komunalne odpadne vode se izračuna ob upoštevanju predvidenega števila uporabnikov in normi porabe vode np=150 l/os/dan za prebivalce oz. skladno z normo porabe, ki je podana v tabeli 1. Kolikor razpolagamo s podatki o porabi vode na izbranem območju, jih lahko uporabimo za izračun, upoštevajoč predvidene spremembe.

Tabela 1: Norma porabe in odvedene vode, glede na dejavnost

| gospodinjstvo | 150 | litrov na prebivalca na dan |
| --- | --- | --- |
| turizem | 200 | litrov na posteljo na dan |
| gostinstvo | 15 | litrov na gosta na dan |
| javni uradi | 15 | litrov na zaposlenega na dan |
| vojašnice | 100 | litrov na vojaka na dan |
| šole | 20 | litrov na dijaka na dan |
| javni bazeni | 300 | litrov na kopalca na dan |
| pekarne | 150 | litrov na zaposlenega na dan |
| frizerski salon | 100 | litrov na zaposlenega na dan |
| avtopralnice | 200 | litrov na avto |
| mlekarne | 4 | litre na liter mleka |

Industrijsko in odpadno vodo iz obrti je potrebno upoštevati na podlagi merjenih ali ocenjenih vrednosti iz porabe vode, upoštevaje predvidene spremembe.

Količina tuje vode se upošteva iz dejanskih meritev oz. največ kot 100 % 24-urni sušni odtok ali kot specifična infiltracija 0,15 l/s/ha reducirane prispevne površine.

Pri načrtovanju velikosti (dimenzij) kanalizacije za odpadno vodo se skupna količina odpadne vode poveča še za dodaten deževni dotok z območij z ločeno kanalizacijo, ki je največ enak 100 % 24-urnemu sušnemu odtoku.

- člen

Največja urna poraba za določitev sušnega odtoka je odvisna od števila prebivalcev in zaposlenih na obravnavanem območju, izražen v % dnevnega pretoka in znaša običajno 1/6 - 1/18 dnevne potrošnje po tabeli 2:

Tabela 2: Največja urna poraba v razmerju do povprečne dnevne porabe v odvisnosti od števila  prebivalcev v naselju

| Število prebivalcev na območju | Največja urna poraba v % dejanske dnevne porabe |
| --- | --- |
| do 500 | 17 |
| nad 500 do 1500 | 13 |
| nad 1500 do do 5000 | 11 |
| nad 5000 do 20000 | 8 |
| nad 20000 | 6 |

- člen

Deževni odtok:

Pri izbiri kriterijev za hidravlično dimenzioniranje padavinske in mešane kanalizacije se mora upoštevati ustrezna jakost nalivov, čas zbiranja in natoka padavinske vode ter polnitev kanala oz. možnost preplavitve.

Pri majhnih sistemih za odvod vode se svetuje uporabiti enostaven, vendar zanesljiv postopek izračuna.

Možno je uporabiti tudi modele za dinamične simulacije.

Pri večjih sistemih za odvod vode, kot tudi pri manjših sistemih, ki se jih modelira, je primerno neposredno določiti stopnjo zaščite pred poplavo. To velja posebno tam, kjer lahko nastane večja škoda ali je ogroženo zdravje prebivalcev.

- člen

Pogostnost nalivov je v neposredni povezavi s stopnjo zaščite pred poplavljanjem sistema in naj se vzame glede na vrednosti po tabeli 3.

Projektant mora uporabiti ustrezno intenzivnost in trajanje naliva za vsako območje in sicer tako, da je trajanje naliva enako trajanju odtoka. Koeficient odtoka ( je potrebno definirati glede na pozidavo, nagib in vrsto zemljišča.

Tabela 3: Upoštevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrežja in spremljajočih objektov (po standardu SIST EN 752-2)

| Pogostost nalivov 1) (1 x v "n" letih) | Kraj | Pogostost poplav (1 x v "n" letih) |
| --- | --- | --- |
| 1 v 1 ( n = 1) | Podeželje | 1 v 10 |
| 1 v 2 ( n = 0,5) | Stanovanjska območja | 1 v 20 |
| 1 v 2 ( n = 0,5) 1 v 5 ( n = 0,2) | Centri mest, industrijska in obrtna območja: - s preizkusom poplavljanja - brez preizkusa poplavljanja | 1 v 30 |
| 1 v 10 ( n = 0,1) | Podzemi prometni objekti Podvozi | 1 v 50 |
| 1) pri nalivih ne sme priti do preobremenitve |

Upoštevati je potrebno zmanjšanje odtoka zaradi dokazanega podaljšanja časa zbiranja (zakasnitve) ali dokazane akumulacijske sposobnosti kanalske mreže in objektov za zadrževanje odtoka.

- člen

Kanalizacija naj bo velikostno načrtovana tako, da pri izbranem nalivu ne poplavlja.

Zasnovo je treba prilagoditi tam, kjer ni dosežena zahtevana zaščita pred poplavami. Možni so tudi slučaji, pri katerih je potrebna prilagoditev zato, da se izognemo predimenzioniranju.

Ta način ravnanja naj bo izbran tudi, če gre za preverbo obstoječih sistemov za odvod vode.

## 1.d. Jakost nalivov

- člen

Za določitev jakosti naliva je potrebno upoštevati vrednosti gospodarsko enakovrednih nalivov za meteorološko postajo Ljubljana (po študiji Inštituta za zdravstveno hidrotehniko FGG UL – J. Sketelj), tabela 4.

Tabela 4: Upoštevane jakosti nalivov pri zasnovi kanalskega omrežja in spremljajočih objektov

| N | Meteorološka postaja Ljubljana |
| --- | --- |
|  | Jakost odtoka nalivov l/s/ha, trajanja min |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 420 | 600 |
| 0,1 | 590,6 | 383,3 | 281,2 | 225,6 | 165,6 | 97,2 | 71,4 | 57,4 | 42,1 | 31,4 | 28,2 | 25,1 |
| 0,2 | 528,6 | 333,3 | 296,2 | 198,6 | 146,7 | 87,4 | 64,5 | 52 | 38,4 | 28 | 24 | 20,4 |
| 0,5 | 404,5 | 253,1 | 191,6 | 157,2 | 119,0 | 73,9 | 56 | 45,9 | 34,8 | 24,5 | 19,4 | 15,2 |
| 0,67 | 375 | 233,5 | 177 | 145,4 | 110,2 | 68,7 | 52,1 | 42,8 | 32,4 | 22,8 | 18,2 | 14,2 |
| 1 | 327,4 | 211,6 | 160,6 | 132,1 | 100,2 | 62,5 | 47,6 | 39 | 29,6 | 20,9 | 16,6 |  |
| 2 | 259,3 | 173,2 | 131,8 | 108,6 | 82,7 | 51,9 | 39,5 | 32,5 | 24,8 | 17,6 |  |  |
| 4 | 201,7 | 133,1 | 101,7 | 84,1 | 64,3 | 40,6 | 31 | 25,6 | 19,6 |  |  |  |
| 6 | 164,9 | 109,2 | 84,2 | 70 | 54,0 | 34,4 | 26,7 | 21,2 | 15,1 |  |  |  |

## 1.e. Pretočne hitrosti

- člen

Najmanjša dovoljena hitrost odpadne vode v kanalu je 0,4 m/s pri sušnem pretoku.

Največja dovoljena hitrost odpadne vode je 3 m/s.  Občasno je ta hitrost lahko tudi višja (do 6 m/s), kolikor izbrani material to omogoča brez poškodb ostenja.

## 1.f. Najmanjše globine in padci

- člen

Globina ima velik vpliv na stroške gradnje in vzdrževanja. Pri odločitvi o načinu gradnje naj se prouči oz. obravnava globina drenaž in kanalov v povezavi z ostalimi faktorji kot so:

- zaščita pred poplavitvijo,

- vrsta tal,

- prisotnost talne vode,

- bližina temeljev objektov,

- bližina dreves in druge vegetacije s koreninami,

- zaščita pred zmrzaljo.

- člen

Najmanjša začetna globina kanalov za odpadno vodo naj bo takšna, da omogoča priključitev odtokov iz pritličja bližnjih objektov gravitacijsko in znaša najmanj 1,20 m.

Najmanjša začetna globina kanalov za padavinsko vodo naj bo takšna, da omogoča priključitev cestnih požiralnikov in dvorišč bližnjih objektov in znaša najmanj 0,80 m.

- člen

Pri projektiranju je priporočljivo slediti naravnemu padcu terena ob upoštevanju najmanjšega vzdolžnega padca kanalizacijske cevi in najmanjše dovoljene hitrosti. Najmanjši vzdolžni padec cevi javne kanalizacije je 1/DN, pri čemer je DN svetli premer cevi izražen v mm in je le izjemoma manjši ter je hkrati omejen z upoštevanjem najmanjše dovoljene hitrosti zato, da ne pride do odlaganja trdnih delcev. Kolikor to ni mogoče, je potrebno predvideti ukrepe za stalno čiščenje kanalov.

## 1.g. Polnitve in najmanjši premeri cevovodov

- člen

Premeri cevovodov naj bodo izbrani na osnovi hidravličnih zahtev, pogojev glede vzdrževanja in tako, da je možnost zamašitve najmanjša.

Najmanjši svetli profil javne kanalizacije znaša 250 mm. Najmanjši profil tlačnih vodov črpališč je 80 mm. Ustreznost dimenzij cevovodov je potrebno dokazati s hidravličnim računom, pri katerem naj se za največje vrednosti polnitev upoštevajo sledeče vrednosti:

- kanal za odpadno vodo - 50% polnitev pri največjem sušnem odtoku

- kanal za padavinsko vodo - 80% polnitev pri projektiranem nalivu

- kanal mešanega tipa - 80% polnitev pri projektiranem nalivu in največjem sušnem odtoku.

1.h. Zaščita cevovodov pred mehanskimi vplivi

- člen

Cevovodi morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalcev cevi tako, da so zaščiteni pred mehanskimi vplivi (obtežbe, vibracije, posedanje tal).

Kanalizacijski cevovodi kot najglobja instalacija morajo biti lokacijsko vgrajeni po principu prioritete tako, da je v primeru okvare možen strojni izkop s strojem, ki ima orodje za izkop s širino najmanj 30 cm.

- člen

Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni možna kasnejša intervencija z izkopom, mora biti kanal položen v prehodnih kolektorjih ali kinetah.

Odločitev o obbetoniranju kanala mora bazirati na statični presoji kanala.

S statičnim izračunom je potrebno dokazati stopnjo varnosti pred porušitvijo po veljavnih standardih.

1.i. Varovanje kanalizacijskega omrežja, objektov in naprav

- člen

Varovanje kanalizacijskega omrežja, objektov in naprav mora biti izvedeno tako, da ni možen pristop ali kakršnokoli škodljivo delovanje nepooblaščenim osebam ali živalim.

Tehnično se varujejo vsa črpališča tako, da je možen nadzor vstopa na varovano območje. Vse naprave in objekti na omrežju se varujejo tehnično in samo v posebnih primerih tudi fizično, kar je treba določiti posebej.

2. DIMENZIJE IN MATERIALI ELEMENTOV CEVI

2.a. Dimenzije elementov cevovodov

- člen

Standardne dimenzije (DN) za javne kanalizacijske sisteme se označujejo v mm in so naslednje:

250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer cevovoda.

Za hišne in skupinske kanalizacijske priključke se uporabljajo cevi DN 150 (oz. PVC DN 160 mm) in DN 200 mm.

2.b. Materiali elementov cevovodov

- člen

Material mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov) ter pričakovano življenjsko dobo cevovoda, ki naj znaša najmanj 50 let.

Materiali, iz katerih so elementi cevovoda, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti spreminjati kakovosti vode.

- člen

Pri novih cevovodih ali obnovah obstoječih cevovodov, je dovoljeno uporabiti naslednje materiale:

- za odvod odpadne vode in mešano kanalizacijo: polivinil klorid, armirani poliester, polietilen, polipropilen, duktilno litino, keramiko, jeklo, centrifugirane AB cevi z gumi tesnili,

- za odvod padavinske vode: poleg navedenih je možno uporabiti tudi druge betonske cevi.

2.c. Transport in skladiščenje elementov cevovodov

- člen

Dele cevovodov se mora transportirati in skladiščiti tako, da se ne poškodujejo, ne spreminjajo oblike, ne krivijo in ne pridejo v stik s škodljivimi snovmi. Spojni deli cevovodov ne smejo biti onesnaženi z zemljo, blatom, odpadno vodo ali škodljivimi snovmi.

Če se temu ni mogoče izogniti, jih je potrebno pred vgradnjo očistiti, poškodovane in deformirane cevi pa zavreči.

3. KRIŽANJE IN PREČKANJE CEVOVODOV Z DRUGIMI PODTALNIMI NAPELJAVAMI, NAPRAVAMI IN OBJEKTI

## 3.a. Splošno

- člen

Pri križanju kanalizacije z ostalimi podtalnimi instalacijami poteka kanalizacija v liniji, skoraj vodoravno in brez navpičnih lomov. Križanja morajo potekati načeloma pravokotno, izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije in druge podzemne inštalacije med 45 in 90 stopinjami.

Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec, ima njena lega glede na ostale komunalne instalacije prednost, zato se morajo ostali vodi prilagajati kanalizaciji.

Praviloma poteka kanalizacija pod ostalimi komunalnimi vodi.

3.b. Navpični odmiki od ostalih komunalnih vodov

- člen

Navpični odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi objekti in ostalimi podzemnimi instalacijami merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih cevovodov, ne morejo biti manjši od odmikov določenih v  členih tega pravilnika:

v primerih križanja, ko je:

- kanalizacija nad vodovod, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

- 	vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,

-	ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni, od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 2,5 m na vsako stran,

- 	v primeru možnosti kontrole drenirane vode, sta ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni, od zunanje stene cevi kanalizacije 0,8 m na vsako stran,

- 	v izjemnih primerih je vodovodna cev lahko zaščitena tudi drugače (PVC folija, glinen naboj) po dogovoru z upravljavcem vodovoda

- 	navpični odmik (od temena zaščitne cevi do temelja kanala) znaša najmanj 0,3 m,

- kanalizacija pod vodovodom na območju vodopropustnega zemljišča, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

-	vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,

- 	navpični odmik znaša najmanj 0,3 m,

- kanalizacija pod vodovodom na območju vodonepropustnega zemljišča:

- v tem primeru vodovoda ni obvezno vgraditi v zaščitno cev,

- navpični odmik znaša najmanj 0,6 m,

-   	v primeru, da je odmik manjši od 0,6 m mora biti vodovod vgrajen v zaščitno cev,

- kanalizacija pod plinovodom, šibkotočnim omrežjem ali elektro kabli, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

- plinovod, šibkotočno omrežje in elektro kabli morajo biti vgrajeni v zaščitni cevi,

- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 0,5 m na vsako stran,

- navpični odmik znaša najmanj 0,5 m

- kanalizacija nad plinovodom, šibkotočnim omrežjem ali elektro kabli, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

- navpični odmik znaša najmanj 0,5 m,

- v primeru križanja s toplovodom, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

- navpični odmik znaša najmanj 0,4 m.

Ko gre za sočasno gradnjo ali v izjemnih primerih, so odmiki v soglasju z upravljavci javnih cevovodov lahko tudi manjši.

3. c. Obešanje na gradbeno konstrukcijo

- člen

Tlačni vod kanalizacije naj bo obešen na armirano - betonsko ploščo mostu, podprt z nosilci. Potek tlačnega voda mora biti usklajen z izvedbo nosilne konstrukcije in vozišča. Cevovod naj ima padec, če je le mogoče v smeri praznjenja, tako da se cevovod po prekinitvi črpanja samodejno izprazni v kanal z gravitacijskim odtokom. S tem se v času nizkih temperatur izognemo morebitni zamrznitvi odpadne vode v cevovodu.  Najvišji del cevovoda naj bo lociran na brežini, kjer je črpališče. Cevovod naj poteka, kolikor ni posebnih ovir in zahtev drugih udeležencev v postopku, v višini mostne konstrukcije na dolvodni strani mostu, tako da ne zapira svetle odprtine mostu, ter da ga mostna konstrukcija ščiti pred plavinami, ki jih nosi visoka voda.

- člen

Predvideti je pritrjevanje (obešanje) cevovoda na mostno konstrukcijo. Pri izbiri trase in načina pritrjevanja je upoštevati najmanjši potrebni prostor za montažo na obeh straneh cevovoda (vsaj 0,5 m). Glede na tip konstrukcije mostu je potrebno predvideti fiksno točko in drsne podpore (konzole) cevovoda, upoštevati je možne največje raztezke in pomike mostne konstrukcije v odvisnosti od temperaturnih in drugih pomikov mostne konstrukcije.

- člen

Cevovod mora biti izveden in pritrjen tako, da bodo preprečeni vplivi drugih instalacij in konstrukcij nanjo. Prekomerne aksialne pomike, povzročene zaradi raztezkov konstrukcije, je potrebno ustrezno kompenzirati. Konzole morajo preprečevati vse neustrezne prečne pomike cevovoda.

Predvideti je potrebno tipske montažne elemente za pritrjevanje cevovoda na mostno konstrukcijo, ki omogočajo hitro in enostavno montažo na dokončno zgrajen objekt mostu ter časovno ne ovirajo izvajanja gradbenih del (montažni sistemi).

- člen

Del cevovoda, ki poteka ob oz. na mostni konstrukciji mora biti toplotno izoliran, uporabijo naj se predizolirane cevi. Predvidijo naj se cevi z zaščitnim plaščem.

Potrebno je obdelati prehoda cevovoda v zemljo.

Pri novih mostovih naj bo predvideno polaganje cevovoda v kineto.

## 3.d. Prečkanja vodotokov

Nadtalno prečkanje vodotokov

- člen

Nadtalno prečkanje se lahko izvede:

- s pomočjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg urbanističnih pogojev in statike, upošteva tudi pogoje določene v drugih točkah tega pravilnika,

- s pomočjo cestne mostne konstrukcije ob upoštevanju pogojev, določenih v drugih točkah tega pravilnika.

Kanal je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo, lahko pa je vgrajen v kineti. V primeru, ko je kanal vgrajen v kineti, mora le ta imeti montažne pokrove po celi dolžini.

V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne konstrukcije in kanala in temu primerno izbrati način pritrditve kanala in kompenzacijo dilatacij.

Podtalno prečkanje

- člen

Pri podtalnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, polaganje cevovoda in zasip zavisi od vrste vodotoka (širina, globina, velikost pretoka, idr.) in oblike ter vrste terena brežin (strmi, položni, raščeni teren, plazovit teren, idr.).

Vsako podtalno prečkanje vodotoka je treba načrtovati posebej. Pri tem je potrebno upoštevati pogoje upravljavca vodotoka, navodila proizvajalcev cevi in izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo.

3.e. Prečkanje železnice

- člen

Poleg pogojev, določenih v prejšnjih točkah pravilnika je treba izpolniti še naslednje zahteve:

- podtalno prečkanje železnice se izvaja skladno z zahtevami iz soglasja upravljavca železnice,

- za vsako križanje z železnico je potrebno izvesti statični izračun,

- prečkanje železnice s kanalom manjšim od DN 600 mm mora biti izvedeno v zaščitni cevi,

- ustji zaščitnih cevi morata biti izven gradbenega telesa železniškega tira,

- na obeh koncih križanja oz. koncih zaščitne cevi morata biti izdelana revizijska jaška.

## 3.f. Prečkanje cest

- člen

Podtalno prečkanje občinskih in lokalnih cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je kanal vgrajen na globino, ki jo predpisuje proizvajalec cevi in ustreza statičnemu izračunu.

Prečkanje avtocest in obvoznic se izvaja enako kot podtalno prečkanje železnic.

4. 	VODORAVNI ODMIKI KANALIZACIJSKIH VODOV OD OSTALIH KOMUNALNIH NAPELJAV IN OBJEKTOV

- člen

Najmanjši odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov, ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno po vodoravni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35 stopinj.

- člen

Najmanjši odmik od dreves in okrasnega grmičevja

od dreves                               2,0 m,

od okrasnega grmičevja         1,0 m.

- člen

Tabela 5: Odmiki napeljav, ki potekajo vzporedno s kanalizacijo

| Komunalni vod | Globina v odvisnosti s kanalizacijo | Odmik |
| --- | --- | --- |
| Vodovod | Večja ali enaka (odpadni in mešani kanal) | 3,0 m; lahko manj z ustreznimi ukrepi za zaščito vodovoda |
| Vodovod | Manjša – teme kanalizacijske cevi niže od vodovoda (odpadni in mešani kanal) | 1,5 m |
| Vodovod | padavinska kanalizacija ne glede na globino | 1,0 m |
| Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali šibkotočno omrežje | Teme cevi nižje kot kanalizacija | 1,0 m |
| Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali šibkotočno omrežje | Večja | 0,8 m |

- člen

Vodoravni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši kot jih določa standard PSIS prEN 805 v točki 9.3.1., in sicer:

- vodoravni odmiki od podtalnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m,

- vodoravni odmiki od obstoječih (drugih) podtalnih napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m,

- v izjemnih primerih, ko je gostota podtalnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.

Posebno je potrebno paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost prisotnih naprav in podtalnih napeljav.

OBJEKTI NA KANALIZACIJSKEM SISTEMU

- člen

Objekti na kanalizacijskem omrežju so namenjeni zagotovitvi pravilnega delovanja in izvajanja kontrole, čiščenja in vzdrževanja kanalizacijske mreže. To so revizijski jaški, razbremenilniki, črpališča, zadrževalni bazeni prvega vala, peskolovi, lovilci olj in maščob, čistilne naprave, hišni priključki ter merilna mesta.

5.	REVIZIJSKI JAŠKI

- člen

Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menja smer, naklon ali prečni profil kanala in na mestih združitve dveh ali več kanalov.

Največje razdalje med revizijskimi jaški so praviloma:

Za kanale DN 250 do DN 300                                                  40,0 m,

Za kanale DN 400 do DN 500                                                  60,0 m,

Za kanale DN 600 do DN 1000                                                80,0 m,

Nad DN 1000                                                                          100,0 m.

Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja s stroji.

Revizijski jaški naj bodo notranjega premera najmanj 1000 mm. Revizijski jaški globine manjše od 1,6 m imajo lahko notranji premer 800 mm. Revizijski jaški večje globine so lahko sestavljeni iz osnovnega dela višine min 1,5 m in svetlega premera 1000 mm, prehodnega kosa in vstopnega dela premera 800 mm.

Vstopne lestve iz nerjavečega jekla je potrebno vgraditi v RJ na kanalih prereza več kot 1000 mm.

Pokrovi na revizijskih jaških naj bodo litoželezni, dimenzij Ø 600 mm oz. 600 x 600 mm, praviloma z odprtinami in dimenzionirani ob upoštevanju standarda SIST EN 124.

V primeru poteka kanalizacije po poplavnem območju, je potrebno pokrove revizijskih jaškov  namestiti nad koto visoke vode oz. na revizijske jaške namestiti vodotesne pokrove, tako, da se prepreči vdor površinskih voda v kanalizacijo. V slednjem primeru je potrebno najmanj na vsak tretji revizijski jašek vgraditi zračnik, ki odzračuje kanalizacijski vod nad koto visoke vode.

Jaški v terenu z visoko talno vodo morajo biti zavarovani pred premiki zaradi vzgona.

- člen

V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od 0,5 m, je potrebno predvideti prepadni oz. kaskadni revizijski jašek. V kaskadnem revizijskem jašku je potrebno izvesti stopnjo iz kolena in ravnega dela cevi ter T – kosa pred vtokom v revizijski jašek. Stopnja se izvede iz istega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni kanal. Izvedba stopnje v revizijskem jašku je dovoljena le izjemoma oz. je potrebno svetli premer revizijskega jaška dodatno povečati, tako, da je svetla odprtina revizijskega jaška kljub notranji kaskadi najmanj DN 800 mm.

V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike, je na navpičnih lomih potrebno izvesti umirjevalne elemente. Z umirjevalnimi elementi je potrebno zmanjšati energijo curka na stene revizijskega jaška.

- člen

Pri združevanju kanalov s premerom nad DN 400 mm morata cevovoda na vtočni strani oklepati kot enak ali manjši od 45 stopinj, oziroma se zgradi združitveni objekt, pri kanalih manjšega premera pa je izvedena  priključitev pod kotom, v loku, v koritnici revizijskega jaška.

6.	RAZBREMENILNIKI

- člen

Razbremenilniki so objekti na mešanem kanalizacijskem omrežju, ki jih gradimo z namenom, da v času močnejših padavin del padavinske vode odvajamo neposredno v odvodnik in s tem zmanjšamo največje pretoke v dolvodnih kanalih.

- člen

Pri dimenzioniranju razbremenilnikov je potrebno upoštevati:

- pretežni del onesnažene padavinske vode, predvsem pa prvi močno onesnaženi val, je potrebno zadržati v sistemu in ga odvajati na čistilno napravo,

- predvideti je potrebno iztok padavinske vode v odvodnik na razbremenilnih objektih gorvodno od čistilne naprave največ 10-krat letno

- poleg izgradnje zadrževalnih bazenov je potrebno izkoristiti tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže tako, da v primeru 10-letnega naliva ne bo prišlo do poplavljanja terena.

Razbremenilnike se dimenzionira na podlagi ustreznih tujih predpisov tako, da je zagotovljeno odvajanje onesnažene padavinske vode, predvsem pa prvega močno onesnaženega vala do čistilne naprave, praviloma po nemškem predpisu ATV 128.

- člen

Razbremenilniki so praviloma sestavljeni iz sledečih enot:

- dotočnega kanala,

- razbremenilne komore s prelivno steno,

- dušilke, ki se nadaljuje z  iztočnim kanalom,

- prelivnega kanala za odvod prelite vode iz razbremenilne komore v odvodnik.

Razbremenilne objekte se po potrebi razširi in dopolni po potrebi z naslednjo opremo:

- dušilno komoro z vgrajeno dušilko (dušilna zapornica, težnostna dušilka, ipd.),

- regulacijsko prelivno steno,

- daljinskim nadzorom (vstop v objekt, dotok, odtok proti čistilni napravi, količina in kakovost prelite vode, delovanje zapornih elementov).

## 7.	ČRPALIŠČA

## 7.a. Splošno

- člen

Črpališča gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče odvajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno prečrpavanje za dvig vode na višji nivo.

## 7.b. Načrtovanje velikosti

- člen

Pri načrtovanju velikosti črpališč je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- akumulacijski bazen mora biti ustrezen za sprejemanje odpadne vode tudi pri najmanjšem in največjem dotoku. Čas akumuliranja med vklopoma črpalke je največ 2 uri. Pri izračunu najmanjše črpalne prostornine akumulacijskega bazena se mora upoštevati največ 10 vklopov ene črpalke na uro,

- premer tlačnega voda mora biti najmanj DN 80, izbrana mora biti črpalka, ki ima prepustnost za trde delce premera najmanj 50 mm,

- najmanjše potrebne hitrosti v tlačnih cevovodih pri nominalni kapaciteti črpalke:

- navpični vodi: v=1m/s,

- vodoravni vodi: v=0,7m/s,

- največja hitrost v tlačnem vodu pri delovanju obeh črpalk vzporedno: vmaks= 2 m/s,

- avtomatske grablje je potrebno nameščati pri črpališčih z dotokom večjim od 30 l/s,

- zmogljivost črpalk se določa na osnovi največjega dotoka v akumulacijski bazen,

- vsako črpališče mora biti opremljeno z najmanj dvema črpalkama tako, da se njuna prioriteta delovanja medsebojno izmenjuje po vsakem zaključenem ciklu delovanja, oziroma v primeru delovanja samo ene črpalke po 1 uri neprenehanega delovanja,

- črpališče mora biti opremljeno z opremo za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov, ki mora vključevati števec obratovalnih ur in števec števila vklopov za vsako črpalko.

7.c. Opis črpališča

- člen

Črpališče naj bo praviloma klasične vodnjaške oblike (okroglo), ustreznega premera. Gradnja nadtalnega objekta je potrebna pri črpališčih z grabljami, sicer pa naj bo le pokrito s pokrovom.

Pokrov naj bo predviden za zaklepanje. Praviloma je objekt zaščiten z ograjo.

Dovod električne energije do predvidenega objekta mora biti usklajen z razpoložljivimi možnostmi elektro distributerja. Izbiro zagona naprav je potrebno predvideti v skladu razmerami elektro omrežja.

Elektro omarica z instrumenti za kontrolo delovanja in napajanja objekta je locirana v neposredni bližini črpalnega bazena, postavljena na betonski podstavek, izveden po predpisih, oziroma zahtevah elektro distributerja.

Črpališče mora biti opremljeno z daljinskim nadzorom. Za telemetrijsko posredovanje podatkov se predvidi postavitev antene na nadtalni objekt, oziroma na predvideni lokaciji (če je možno na drog javne razsvetljave, ipd.).

V nadzorni center se sporoča:

- signal vstopa v objekt,

- število vklopov in obratovalnih ur za vsako črpalko posebej,

- signali napak na elektro in strojni opremi (prenapetostne in pretokovne zaščite, termične zaščite, signali vdora vode v motorje, signali delovanja momentnih zaščit, izpad faz),

- obratovalni tok in delovne ure elektro motorjev,

- signal delovanja nivojskih zaščitnih stikal (hrušk) oz. nivo odpadne vode v črpališču,

- meritev trenutnega pretoka in kumulativna vrednost pretoka.

Elektro napajanje, upravljanje in kontrola delovanja naprav so izvedeni v prostostoječi ali stenski elektro omarici, locirani v nadtalnem delu ali na betonskem podstavku ob črpališču (zaščita IP 55).

Zagotoviti je potrebno ukrepe, ki preprečujejo kondenz in zmrzovanje.

- člen

Črpališče mora biti dostopno specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije.

7.d. Tlačni vod

- člen

Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo terenske razmere in dejanske možnosti izvedbe. V primeru izvedbe tlačnega cevovoda L( 80 m, je potrebno na dostopnem mestu na polovici trase predvideti jašek s čistilnim kosom, ki omogoča čiščenje tlačnega voda s specialnim vozilom, za nujne primere čiščenja.

Globina vkopa tlačne cevi naj bo najmanj 0,8 m.

Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalk, se mora izračunati tlačna nihanja za vsak vod, daljši od 20 m in predvideti način varovanja tlačnega voda pred vodnim udarom.

## 8.	ZADRŽEVALNI BAZENI PRVEGA VALA

8.a. Namen

- člen

Zadrževalni bazeni prvega vala so objekti na mešanem kanalizacijskem omrežju, ki jih gradimo z namenom, da zadržimo prvi val močno onesnažene odpadne vode ob padavinah, katerih odtok presega hidravlično prevodnost dolvodnega kanalizacijskega omrežja. Z izgradnjo zadrževalnih bazenov praviloma dosežemo:

- zmanjšanje največjega padavinskega odtoka in zato potrebne manjše profile dolvodnih kanalov,

- zadržanje in delno čiščenje prvega vala močno onesnažene padavinske vode.

8.b. Načrtovanje velikosti

- člen

Pri načrtovanju velikosti zadrževalnih bazenov je potrebno upoštevati:

- pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, predvsem pa prvi močno onesnaženi val zadržati v kanalizacijskem sistemu in ga odvajati na čistilno napravo,

- predvideti iztok padavinske vode v odvodnik na razbremenilnih objektih gorvodno od čistilne naprave največ 10-krat letno,

- poleg izgradnje zadrževalnih bazenov, izkoristiti tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže tako, da v primeru 10-letnega naliva ne bo prišlo do poplavljanja terena.

- člen

Zadrževalne bazene prvega vala se dimenzionira na podlagi ustreznih tujih predpisov, praviloma po nemškem predpisu ATV 128 tako, da je zagotovljeno zadrževanje prvega vala onesnažene padavinske vode ter nadzorovano odvajanje te vode na čistilno napravo.

Poleg predpisov je potrebno pri načrtovanju bazena upoštevati parametre (količina zadržane vode, višina zajezbe, največji iztok), ki jih določi upravljavec javnega kanalizacijskega sistema.

8.c. Opis zadrževalnega bazena

- člen

Zadrževalni bazeni so praviloma sestavljeni iz sledečih enot:

- razbremenilnik pred ali na dotoku v bazen,

- akumulacija (pokrita/nepokrita, peskolov, korito za sušni pretok, kolikor je bazen nameščen na glavnem vodu, akumulacijski prostor, prelivna stena, kolikor je to bazen s prelivom v vodotok, potopna stena, idr.),

- enote na iztoku iz bazena (iztočni kanal z dušilko oz. črpališče, kanal za prelito vodo z iztokom v odvodnik, idr.).

V bazene se po potrebi vgradi sledečo opremo:

- čistilni elementi (avtomatske grablje, naprava za kompaktiranje odpadkov s kontejnerjem, prekucniki za izpiranje dna akumulacije, po potrebi črpalke in mešala za usedline ter drugo),

- regulacijski elementi (senzorji za merjenje pretoka in nivoja, dušilke, zapornice ter drugo),

- kontrola delovanja naprav - brezžični ali kabelski sistem zveze s prenosom podatkov v nadzorni center vzdrževalne službe (postavitev antene na lokaciji objektov, v prostoru upravljanja pa potrebna oprema, vgrajena v elektro omari),

- tlačni sistem za izpiranje sten bazena,

- vodovodni priključek iz javnega vodovoda,

- nizkonapetostni elektro priključek iz elektro omrežja z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata,

- pri pokritih akumulacijah, sistem za prisilno prezračevanje akumulacijskega prostora.

## 9.	PESKOLOVI, LOVILCI OLJ IN MAŠČOB

- člen

Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno preprečiti vnašanje peska in drugih hitro usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku v objekte (črpališča, razbremenilnike, zadrževalne bazene, čistilne naprave) na mešanem ali padavinskem sistemu kanalizacije kot samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki lahkih tekočin ali maščob. Dimenzionirajo se tako, da izločajo hitro usedljive snovi pri največjem možnem pretoku. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in imeti predviden način odstranjevanja usedlih snovi. Peskolovi, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezne listine o skladnosti z veljavno zakonodajo.

- člen

Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne vode izločiti lahke tekočine s specifično težo manjšo od 0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko omrežje pred izpustom  v vodonosnik, če se odvaja padavinska voda s površin, kjer obstaja možnost razlitja lahkih tekočin. Izdelani in dimenzionirani morajo biti po standardu SIST EN 858. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in imeti predviden način odstranjevanja izločenih lahkih tekočin. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek in jih vzdržuje ter skrbeti za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik. Omogočen mora biti nadzor, ki ga izvaja upravljavec javne kanalizacije. Lovilci lahkih tekočin, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezne listine o skladnosti z veljavno zakonodajo.

Gradnja lovilcev olj je obvezna:

- na vodovarstvenih pasovih in na območjih, ki ležijo na vplivnih območjih črpališč za pitno vodo, v primerih, ko se odpadna padavinska voda s cest in parkirnih površin odvaja v ponikovalnice,

- v garažah in na pralnih ploščadih,

- na parkiriščih za tovorna vozila in avtobuse.

- člen

Lovilci maščob se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne vode izločiti maščobe, ki je po predpisih ni dovoljeno izpustiti v kanalizacijo. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in imeti predviden način odstranjevanja izločenih maščob. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek in jih mora vzdrževati ter skrbeti za odstranjevanje izločenih maščob uporabnik. Omogočen  mora biti nadzor, ki ga izvaja upravljavec javne kanalizacije. Lovilci maščob, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezne listine o skladnosti z veljavno zakonodajo. Vgradnja lovilcev maščob v gostinskih lokalih, kjer pripravljajo toplo hrano, je obvezna. Tako nastali odpadki se odpeljejo na komunalno deponijo, oziroma komunalno čistilno napravo.

## 10. ČISTILNE NAPRAVE ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE

10.a. Splošno

- člen

Čistilna naprava za čiščenje odpadne vode mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- upoštevani morajo biti vsi veljavni predpisi in standardi za to področje,

- naprava ne sme povzročati prekomernega smradu, hrupa in emisij,

- čistilna naprava ne sme biti preobremenjena,

- ne sme predstavljati nevarnosti za zdravje in življenje ljudi,

- nevarnosti za osebje na objektih in napravah morajo biti zmanjšane na najmanjšo možno mero,

- projektirana uporabna doba objektov in naprav je najmanj 30 let za gradbene objekte in 10 let za elektro in strojno opremo,

- dosežena mora biti predvidena vodotesnost bazenov in drugih objektov,

- načrtovani morajo biti pogoji za učinkovito vzdrževanje,

- možno mora biti povečanje oz. spremembe procesov na objektih in napravah,

- dosežena mora biti s projektom določena zanesljivost procesa, možnost slabega delovanja mora biti zmanjšana na najmanjšo možno mero,

- poraba energije mora biti zmanjšana na najmanjšo možno mero,

- v projektu mora biti predvideno varno in ekonomično odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega blata,

- male komunalne čistilne naprave, ki služijo čiščenju odpadne vode iz gospodinjstva, morajo biti stacionirane na zemljišču, ki je v lasti uporabnika ali na drugem zasebnem zemljišču, v dogovoru z lastnikom predmetnega zasebnega zemljišča, ki poda pisno izjavo oz. soglasje.

Pri načrtovanju čistilne naprave se mora upoštevati naslednje podatke:

- podatke o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna prisotnost agresivnih in korozivnih snovi,

- podatke o klimatskih razmerah in značilnosti lokacije, kot so temperatura, vlažnost, vetrovi, ipd.,

- zahteve, ki se nanašajo na hrup, smrad, prah, pene, vibracije, elektromagnetna valovanja, ipd.,

- posebne zahteve, ki se nanašajo na zasnovo čistilne naprave in so praviloma določene v razpisni dokumentaciji oz. v projektni nalogi za objekte in naprave na čistilni napravi,

- zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje.

10.b. Zahteve za projektiranje

- člen

Pri projektiranju čistilne naprave je potrebno upoštevati naslednje osnovne zahteve:

- vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti instalirane tako, da je dosežena zadostna varnost obratovanja in čiščenja tudi, če ne delujejo vedno z največjim izkoristkom oz. če je del vgrajenih naprav pokvarjen,

- upoštevati se mora, da se naprava lahko v prihodnosti delno rekonstruira ali dogradi; kjer je možno in smiselno, je potrebno predvideti obtoke (bypass), v primeru rekonstrukcije in vzdrževanja,

- dotok na čistilno napravo mora biti zasnovan tako, da se lahko zmanjša količina vode, ki doteka na čistilno napravo,

- v primerih, ko je oskrba z energijo lahko pogosto motena, je potrebno predvideti ustrezno rezervno napajanje elementov in naprav. Proces na čistilni napravi mora biti zasnovan tako, da se po končani motnji vzpostavi normalno operativno stanje v najkrajšem možnem času,

- čistilna naprava mora biti zasnovana tako, da je mogoče enostavno vzorčenje odpadne vode na dotoku in iztoku iz naprave oz. iz kateregakoli elementa na čistilni napravi na mestih, ki so pomembna za kontrolo procesa in emisij,

- vse informacije o kakovosti in količini snovi in elementov na čistilni napravi, ki so pomembne za efektivno delovanje čistilne naprave morajo biti enostavno dostopne (pretok, nivo, tlak, temperatura, koncentracija snovi, pH vrednost),

- omogočeno mora biti varno in enostavno čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov in naprav na čistilni napravi.

10.c. Konstrukcijske zahteve

- člen

Konstrukcijske zahteve za objekte na čistilni napravi so:

- konstrukcija objektov na čistilni napravi mora delovati skupaj z vgrajenimi napravami kot funkcionalna enota,

- natančnost pri dimenzioniranju mora biti takšna, da omogoči pravilno instalacijo in operativnost vgrajenih naprav,

- dosežena mora biti zanesljivost za prenašanje obremenitev (npr. tlak, statične in dinamične obtežbe) v času delovanja in servisiranja naprave,

- dosežena mora biti odpornost proti kemičnim in biološkim obremenitvam snovi iz vode, blata, atmosfere, plinov ter proti temperaturi oz. temperaturnim spremembam,

- dosežena mora biti varnost proti vzgonu, ko so objekti prazni,

- dosežena mora biti vodotesnost.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti naslednjim elementom:

- prehodom med objekti in napravami,

- zvezam med strojnimi in elektro elementi in napravami,

- dostopom k objektom in napravam,

- ventilaciji in temperaturi v objektih,

- oskrbi z vodo,

- možnosti praznjenja objektov,

- napravam za dvigovanje,

- skladiščenju delovnih sredstev in nevarnih snovi,

- betonskim in zemeljskim bazenom.

- člen

Pri načrtovanju, delovanju, vzdrževanju in pri rekonstrukciji strojnih in elektro naprav, opreme in inštalacij je potrebno posebno pozornost posvetiti naslednjim elementom:

- podatkom, ki so pomembni za statično in strojno dimenzioniranje elementov in naprav kot so npr. obtežba, nosilnost, torzija, uporabnost, staranje, itd.,

- potem, stopnicam in podestom,

- rešetkam, grabljam s kompaktorjem,

- pokrovom, motažnim odprtinam, odprtinam za čiščenje,

- premikajočim delom (kolesa, ipd.),

- črpalkam, kanalom in cevovodom,

- vpihovalom in kompresorjem,

- merilni in kontrolni opremi,

- elektro opremi,

- zaščiti materialov proti koroziji,

- kakovosti varjenja.

- člen

Pri zasnovi, gradnji in delovanju čistilne naprave je potrebno določiti in zasledovati:

- vplive na okolje,

- varnost objektov in naprav oz. posameznih elementov,

- delovanje in vzdrževanje,

- rezervne dele in posebna orodja.

11. KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI

11.a. Splošno

- člen

Kanalizacijski priključek je del objekta, ki je v lasti lastnika objekta, namenjen pa je odvodu odpadne vode do javnega kanalizacijskega omrežja.

Za izvedbo in projektiranje kanalizacijskih priključkov smiselno veljajo vsa določila tega pravilnika, tudi če niso posebej navedena v tem poglavju.

Za vsak kanalizacijski priključek se izdela projektna dokumentacija, ki upošteva potrebe uporabnika in obvezno temelji na tehničnih karakteristikah javne kanalizacije.

- člen

Kanalizacijski priključki so po namenu razdeljeni na:

- stalne, ki so namenjeni stalnemu odvodu vod,

- začasne, ki so namenjeni začasnim potrebam uporabnikov (gradbiščni priključki, priključki za različne prireditve),

- provizorične, ki so namenjeni za odvod stalnim porabnikom v času vzdrževalnih del na javnem kanalizacijskem omrežju,

- skupinske kanalizacijske priključke, ki so namenjeni odvodu vod iz več objektov na ožjem območju (cesti, ulici), kjer ni zgrajeno sekundarno omrežje javne kanalizacije.

## 11.b. Tehnični pogoji izvedbe priključkov

- člen

Skladno z Odlokom o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/05, 6/06 in 4/09) je osnovna zahteva pri načrtovanju in izvedbi kanalizacijskega priključka, da se povsod kjer teren dopušča, ponika strešne padavinske vode, oziroma se jih izpušča v vodotok pod pogoji za izpust. V mešan sistem kanalizacije se priključuje najmanjša možna količina odpadnih padavinskih vod.

Priključek na kanalizacijo se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:

- najmanjši profil kanalizacijskega priključka je DN 150,

- priključek (spoj na javno kanalizacijo) se izvede praviloma pod kotom 45 stopinj v smeri toka vode v javnem kanalu in sicer praviloma nad niveleto gladine stalnega pretoka v javnem kanalu,

- praviloma se izvajajo priključki na javni kanal s pomočjo odcepnih kosov ustreznih dimenzij pod kotom 45 stopinj,

- vse spremembe smeri kanalizacijskih priključkov v neposrednem območju priključitve na javni kanal, se lahko izvedejo le z uporabo lokov do največ 45 stopinj,

- revizijski jaški na kanalizacijskih priključkih do globine dna priključne cevi -1,60 m pod terenom, so lahko notranjega premera 800 mm, globlji jaški pa so notranjega premera 1000 mm

- najmanjši vzdolžni padec nivelete kanalizacijskega priključka znaša praviloma 2 % oz. izjemoma za sanitarne odpadne vode ter za mešan odtok 1,5 % in za padavinski odtok 1 %,

- za skupinski hišni priključek, za kanale izven objektov velja, da znaša najmanjši vzdolžni profil 1:DN v mm,

- za skupinske kanalizacijske priključke veljajo enaki tehnični pogoji projektiranja in izvedbe, kot za javno kanalizacijo, le da je najmanjši svetli premer skupinskega kanalizacijskega priključka lahko tudi 200 mm.

Padci nivelet kanalizacijskih priključkov ne smejo biti večji od 6 %. Pri večjih padcih se izvedejo višinske stopnje (kaskade), razen v neposrednem območju priključka, kjer se lahko z uporabo lokov do največ kota 45 stopinj, premagajo tudi večje višinske razlike.

- odvod odpadnih voda se lahko izvede neposredno za vse etaže objekta, katerih kota nivelete tlaka je vsaj 10 cm višja od nivelete bližnjega pokrova revizijskega jaška na javnem kanalu gorvodno od mesta priključka oz. pri katerih je najnižji prost vtok odpadnih vod objekta na tej koti,

- iz vseh etaž objekta s priključenimi sanitarnimi elementi, ki ležijo nižje od za 10 cm povišane nivelete bližnjega pokrova revizijskega jaška na javnem kanalu gorvodno od mesta priključka, se odvaja odpadne vode ločeno prek ustrezno dimenzioniranega internega črpališča do skupnega zunanjega revizijskega jaška,

- izjemoma je možna neposredna priključitev odvoda odpadnih vod iz prostorov, katerih kota priključenih sanitarnih elementov (merodajen je najnižji odprt odtok) leži pod za 10 cm povišano niveleto prvega pokrova revizijskega jaška na javnem kanalu gorvodno od mesta priključka, z uporabo nepovratne zaklopke, kolikor leži kota temena javnega kanala na mestu priključitve najmanj 80 cm pod koto najnižjega odprtega odtoka sanitarnega elementa. Tovrstno rešitev se lahko predvidi in izvede le v individualnih objektih, kjer je to v lastnem (zasebnem) interesu lastnika objekta. V tem primeru mora biti sestavni del dokumentacije tudi podpisana pisna izjava uporabnika, da v celoti krije nastale stroške zaradi možne preplavitve objekta.

11.c. Posebni pogoji

- člen

- Če kakovost odpadnih vod uporabnika ne ustreza pogojem za izpust v javno kanalizacijo, mora biti na interni kanalizaciji urejeno ustrezno predčiščenje odpadne vode in na kanalizacijskem priključku izveden merilni jašek v skladu z določili tega pravilnika.

- Če je zaradi potreb uporabnika in vrste javne kanalizacije možno izvesti odvod odpadnih in padavinskih vod, se interna kanalizacija za odpadne in padavinske vode obvezno izvaja ločeno in se združi v  zadnjem revizijskem jašku pred priključitvijo na javni kanal.

11.d. Ostali pogoji

- člen

- Kanalizacijski priključek se lahko izvede le na podlagi projektne dokumentacije in pisnega soglasja upravljavca javne kanalizacije ob obvezni kontroli s strani predstavnika upravljavca, ki o pravilnosti izvedbe del izdela zapisnik.

- Pred zasipom kanalizacijskega priključka je obvezna izvedba geodetskega posnetka, ki se preda upravljavcu javne kanalizacije.

11.e. Projekt kanalizacijskega priključka

- člen

Za izvedbo kanalizacijskega priključka izdela investitor projekt skladno s pravilnikom, ki ureja področje projektne dokumentacije.

11.f. Ostalo

- člen

Za vse pogoje projektiranja in izvedbe kanalizacijskih priključkov, ki se nanašajo na vgradnjo cevi, jaškov in odmikov od ostalih objektov in podtalnih komunalnih napeljav ter niso posebej navedeni v tem poglavju, se smiselno uporablja ostala določila tega pravilnika.

Ukinitev kanalizacijskega priključka obsega odstranitev spoja priključne cevi na javnem kanalu ali skupinskem priključku oz.odstranitev provizorija, če gre za začasen kanalizacijski priključek.

12.	MERITVE KOLIČIN IN PARAMETROV ONESNAŽENOSTI ODPADNIH VODA

12.a. Namen

- člen

Namen meritev je določitev količin in parametrov onesnaženosti odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Izvajajo se na stalnih merilnih mestih, ki so locirana na vseh iztokih tehnoloških odpadnih voda pred vtokom v kanalizacijski sistem, na vseh pomembnejših iztokih komunalnih voda v odvodnik ter na točkah, ki so pomembne za določitev parametrov na samem kanalskem omrežju. Glede na količino tehnoloških odpadnih voda in zmogljivosti čiščenja komunalne čistilne naprave so meritve lahko trajne ali občasne.

12.b. Zakonodaja

- člen

Izvedba merilnega mesta, parametri onesnaženosti ter obseg in metode izvajanja meritev morajo biti skladni z veljavnimi uredbami in pravilniki ter drugimi predpisi.

12.c. Osnovni načini merjenja

- člen

V kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah uporabljamo sledeče osnovne načine merjenja pretoka odpadne vode:

- odprt sistem, kjer je pretok funkcija globine vode, nagiba ter omočenega preseka v merilnem kanalu: Q = f (h, s, A). Odprt sistem merjenja uporabljamo v odprtem kanalu, kjer voda odteka gravitacijsko.

- zaprt sistem, kjer je pretok funkcija hitrosti vodnega toka in preseka cevi Q = f (v, A). Cev, v kateri teče vodni tok, je popolnoma zaprta in napolnjena z vodo. Zaprt sistem merjenja uporabljamo tam, kjer odpadno vodo črpamo po ceveh, oz. s tehničnimi ukrepi dosežemo, da je odsek cevovoda na katerem izvajamo meritve potopljen.

- merjenje s sledili; pretok izračunamo iz znane množine sledila, za kar mora uporabnik pripraviti  poseben načrt izvajanja meritve.

Vsa merjenja pretoka odpadne vode, se morajo izvajati v skladu s standardi in tehničnimi predpisi.

## 12.d. Splošne tehnične zahteve za postavitev merilnega mesta

- člen

Merilno mesto mora biti dovolj veliko, dostopno in opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora biti prilagojeno vrsti dejavnosti onesnaževalca. V primeru spremembe dejavnosti je ustrezno prilagoditi tudi merilno mesto.

Izvajalcu meritev mora biti v vsakem trenutku omogočen dostop do merilnega mesta.

Velikosti dotočnega in odtočnega kanala morajo biti izvedene tako, da je omogočen neoviran tok vode (npr. neovirano prelivanje pri merskih prelivih).

Padec korita naj omogoča najmanjšo hitrost pri srednjem dnevnem dotoku 0,4 m/s (samoizpiranje). V merskem koritu mora biti preprečen rinjen in plavajoči transport snovi (pesek, krpe, ipd.).

V primerni bližini merilnega mesta mora biti posebno varno mesto, prirejeno za postavitev avtomatskega vzorčevalnika za odpadno vodo, ki ga postavi izvajalec javne službe, kadar izvaja kontrolne in raziskovalne meritve na kanalizacijskem omrežju in za to potrebuje podatke z določenega merilnega mesta.

Merilno mesto mora biti varno osvetljeno, tako, da je mogoče delo tudi ponoči.

Ker v kanalizacijskih napravah lahko nastajajo strupeni in zdravju škodljivi plini, je potrebno omogočiti neovirano (naravno ali prisilno) prezračevanje merilnega mesta in pri tem upoštevati ustrezne tehnične predpise in standarde.

Zaradi varnosti morajo biti vsi kovinski deli vgrajeni v merilnem mestu, ki služijo dostopu in varovalne ograje iz nerjavečega jekla ali iz drugega obstojnega materiala.

Uporabnik mora za napravo, ki jo namerava uporabljati za merjenje pretoka, predložiti izvajalcu gospodarske javne službe podatke o tehničnih lastnostih naprave ter dokazila pooblaščene organizacije o tehnični ustreznosti naprave. Iz predloženih listin mora biti razvidna pravilnost načina vgradnje za izbrano napravo, območje merjenja ter točnost meritev za posamezno območje merjenja glede na pretok oz. glede na kemične in fizikalne lastnosti odpadne vode.

12.e. Prikazovanje, obdelava in prenos podatkov

- člen

Merilna elektronska naprava mora biti izdelana tako, da je mogoče na enem ali na večih prikazovalnikih neposredno odčitati:

- višino vodne gladine v merilni točki,

- vrednost pretoka, v predpisanih količinah,

- kumulativni pretok.

Merilna naprava mora omogočiti daljinski prenos podatkov.

Mogoč mora biti kontinuiran zapis vrednosti pretoka, v predpisanih enotah na posebnem tiskalniku (registratorju) ali zapis na tiskalniku nadzornega sistema (računalniku).

Zapisovanje količine pretoka mora biti tako pogosto, da je mogoče izdelati dnevne in letne krivulje pretoka s primerno natančnostjo.

Merilni instrumenti morajo biti montažni, da jih lahko zamenjamo v primeru poškodbe in po uporabi očistimo.

13.  PREIZKUŠANJE CEVOVODOV

- člen

Zmogljivost sistemov za odvod vode je potrebno preizkušati in presojati med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi, po zaključku posamezne gradbene faze, kot tudi med celotno dobo uporabe.

Preizkusi in presoje obsegajo:

- preizkus tesnosti cevovoda z vodo ali z zrakom po standardu SIST EN 1610,

- pregled s TV kamero,

- preizkus s pregledom pohodnih kanalov,

- nadzor dotokov v sistem,

- določitev infiltracije, določitev sušnega odtoka,

- nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih v odvodnik,

- nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu.

- člen

Izbira vrste preizkusov in presoj je odvisna od tega, ali gre za novi ali obstoječi sistem za odvod vode.

Preizkus tesnosti se opravi na vsakem novozgrajenem, rekonstruiranem ali obnovljenem cevovodu. Preizkus tesnosti je treba opraviti po standardu SIST EN 1610 in ga mora izvesti za to pooblaščena organizacija.

Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ in vodja gradbišča. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije.

14.  REKONSTRUKCIJA, OBNOVA IN POPRAVILO  KANALIZACIJSKIH VODOV

- člen

Obnova kanalizacijskega voda je izboljšava dosedanjega, pri kateri je ohranjena, deloma ohranjena ali spremenjena funkcija dosedanjega, vendar je ohranjena osnovna struktura dosedanjega voda.

Rekonstrukcija kanalizacijskega voda je izdelava novega po obstoječi ali spremenjeni trasi, pri kateri je ohranjena prvotna funkcija dosedanjega.

Popravilo je odpravljanje lokalnih poškodb na obstoječem kanalizacijskem vodu.

- člen

Pred začetkom obnove mora biti izdelana ocena stanja, ki mora vsebovati:

- vse ugotovitve pomanjkljivosti (na osnovi pregleda s TV kamero, meritev pretokov in preizkusov tesnosti, evidence popravil, evidence motenj kot so preplavitve, zamašitve, porušitve, posedanja, idr.),

- analizo vzrokov za ugotovljene pomanjkljivosti,

- hidravlično preverbo dimenzij in padcev,

- stanje obremenitev in obstoječih pogojev vgradnje,

- analizo lastnosti odpadne vode,

- določitev stopnje ogroženosti okolja (podtalnice, vodotokov, objektov v bližini),

- določitev stopnje ogroženosti kanalizacijskega voda glede na ostale instalacije,

- pričakovane spremembe prostorskega urejanja,

- omejitve pri možnih gradbenih posegih (promet, dostopnost do objektov),

- oceno stroškov.

- člen

Na osnovi ocene stanja in določitve ciljev in prioritet, se izbere postopek obnove. Po potrebi se mora za obnovo izdelati projekt oz. elaborat, ki mora vsebovati tudi parametre, ki jih je možno kontrolirati po opravljeni obnovi.

## IV.	REVIZIJE PROJEKTOV

- člen

Vsi predvideni posegi ali gradnje, ki bistveno vplivajo na obstoječe ali predvideno obratovanje kanalizacijskega sistema, morajo biti projektno obdelani. Vsi projekti morajo biti predloženi upravljavcu javnega kanalizacijskega sistema v pregled in odobritev.

Revizijski pregled projektne dokumentacije izvrši upravljavec javnega kanalizacijskega sistema na stroške investitorja pred izdajo ustreznega soglasja.

## V. 	KONČNA DOLOČBA

- člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: ž-10/2010 ŽUPAN

Tone Peršak, l.r.

Datum: 17.02.2010