OBČINA TRZIN

Občinski svet

Številka: 26-3/2009

Datum: 16.09.2009

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993 in spremembe in Odl.US: Ur.l. RS, št. 100/2005-UPB1, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9), 17. čl. Energetskega zakona (Ur. L. RS 79/99, 27/07 – UPB in 70/08) in 18.čl. Statuta Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06). sprejel

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE TRZIN

1. UVOD

Cilj Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin je analiza stanja na področju učinkovite rabe energije v Občini Trzin ter vzpostavitev ustrezne politike in potrebnih ukrepov za izboljšanje tega stanja tako v javnem sektorju kakor tudi v zasebnem sektorju in industriji ter drugih dejavnostih. Z doseganjem glavnega cilja tega koncepta bodo doseženi tudi dodatni cilji kot so: zmanjšanje emisij škodljivih plinov v okolje, doseganje prihrankov za občino in prebivalce občine in dodatno še zagotavljanje možnosti za subvencioniranje projektov s tega področja s strani države in EU.

2. ANALIZA STANJA

Ob nastanku Občine (ustanovitev občine avgusta 1998, začetek delovanja 1. januarja 1999) je bilo stanje na področju rabe energije v Trzinu naslednje. Na območju približno dveh tretjin občine (območje novega dela naselja, Mlake in območje OIC Trzin) je bilo že zgrajeno plinovodno omrežje, ki je omogočalo uporabo utekočinjenega naftnega plina (v nadaljevanju UNP), ki pa so ga v mnogih primerih zlasti gospodinjstva, a tudi drugi uporabniki, torej gospodarske družbe v OIC Trzin, uporabljali samo za kuhanje in ogrevanje sanitarne vode, medtem ko so za ogrevanje hiš, obratovalnic in poslovnih stavb še vedno uporabljali peči na kurilno olje in tudi na trda goriva (les, premog…). Občina Trzin je tedaj glede na razmere na trgu in glede na tedanjo politiko države videla možnosti za izboljšanje predvsem v prehodu na zemeljski plin (v nadaljevanju ZP) in, glede na svoje finančne zmožnosti ter druge potrebe, v pridobitvi koncesionarja, ki naj bi mu (za določen čas) prodala obstoječe plinovodno omrežje, ga zavezala za izgradnjo omrežja v preostalih delih naselja in si navsezadnje tudi zagotovila del nujnih prihodkov iz naslova koncesije.

Izpeljan je bil ustrezni javni razpis in 6. februarja l. 2002 sta Občina Trzin kot koncendent in Petrol d.d. kot koncesionar podpisala Pogodbo o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom. Na podlagi tega koncesijskega akta je Petrol d.d. pričel z opravljanjem dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja na območju občine in dobavitelja ZP občanom in gospodarskim družbam na območju občine ter z izgradnjo dodatnega omrežja v Občini Trzin.

V zvezi z uresničevanjem, medtem glede na spremembe zakonodaje, že bistveno spremenjeno koncesijsko pogodbo, po kateri je poslej Petrol d.d. lastnik omrežja, dobavitelji plina pa so lahko različni glede na odločitve uporabnikov, pri čemer Petrol d.d. drugim dobaviteljem plina (posredno pa seveda uporabnikom) zaračunava omrežnino, del katere je tudi koncesijska dajatev, velja poudariti nekaj dejstev:

- Čeprav omrežje še ni v celoti zgrajeno, je vrednost načrtovane investicije družbe Petrol d.d. že nekoliko presežena, saj je ocena višine potrebne investicije v času odločanja za koncesijo znašala 2,236.254 €, do konca leta 2008 pa je bilo treba vložiti že 2,332.867 €.

- Popravljene prvotne ocene potrebne dolžine omrežja (45.685 m) znašajo 50.059 m plinovodov, že zgrajeno pa je konec leta 2008 omrežje v dolžini 49.133 m.

- Načrtovani so bili 1.203 priključki za 1.202 uporabnika, pri čemer naj bi bilo do konca leta 2008 izvedenih 981 priključkov za 1.137 uporabnikov, dejansko stanje konec leta 2008 pa je bilo: 970 priključkov za 1.125 uporabnikov, kar kaže, da se je prvotni načrt medtem že nekoliko spremenil, in da bo končno stanje predvidoma precej drugačno od prvotnih načrtov; da utegne biti priključkov nekaj manj, uporabnikov pa več.

- V letu 2009 so bili priključeni še nekateri novi uporabniki, predvsem pa velja poudariti, da je tik pred priključitvijo celoten novi objekt ob Ljubljanski cesti (Dom starejših občanov, 14 oskrbovanih stanovanj in 24 stanovanj, ki so namenjena prodaji). Še v letu 2009 naj bi se tudi nadaljevala izgradnja preostalega dela omrežja v okviru modernizacije in obnove Mengeške ceste.

2.1. Stanovanja: Čeprav je bilo doslej že izvedenih 81 % prvotno predvidenih priključkov na omrežje ZP, hkrati velja ugotoviti, da ZP uporablja 94 % načrtovanih aktivnih uporabnikov, kar opravičuje sklepanje, da se v Trzinu že vsaj 80 % stanovanj ogreva z zemeljskim plinom; ostalih 20 % ali še manj pa v osnovi s kurilnim oljem. Upravičena pa je tudi domneva, da kakšna četrtina lastnikov individualnih (tudi vrstnih) hiš še vedno uporablja za dogrevanje ali za ogrevanje v manj mrzlem obdobju tudi druge vire energije; v manj smiselnih primerih električno energijo, večina drva ali druge oblike biomase (v starem delu naselja in tudi v Mlakah), vsaj v nekaj primerih pa tudi sončno energijo ali energijo, ki je pridobljena s pomočjo toplotnih črpalk.

Na relativno visoko porabo energije vpliva zlasti dejstvo, da gre v primerih vrstnih in individualnih hiš v veliki večini za hiše, ki so starejše od 20 let, več kot 50 % pa je hiš, ki so starejše od 30 let in več in večina teh hiš ni bila izolirana; tudi zato, ker so bili v času gradnje teh hiš predpisi veliko bolj ohlapni kot so danes. Kot vemo so mnogi lastniki kasneje, zlasti ob obnovah fasad, zamenjavah streh, dodatno izolirali svoje hiše; v še več primerih so vsaj zamenjali okna ipd. in tako zmanjšali energetsko potratnost svojih hiš, vendar, kot rečeno, mnogi tudi še ne. V tem pogledu je v Trzinu še veliko možnosti za zvišanje učinkovitosti rabe energije že s tovrstnimi ukrepi, kar podpira tako država (MOP) kakor tudi občina (subvencioniranje obrestne mere za bančna posojila v te namene).

2.2. Javne stavbe: V Trzinu je osem (8) stavb oziroma večjih stavb, ki so po svoji funkciji javne stavbe (občinska zgradba ali Stara šola, društveni dom, KUD Franc Kotar, Center Ivana Hribarja kot del poslovne stavbe (1.066 m2), Osnovna šola Trzin, Vrtec Žabica, gasilski dom, skladišče ob Habatovi ulici), poleg tega pa ima Občina Trzin v lasti še dve stanovanjski stavbi (samostojno stavbo ob Habatovi ulici – Stari farovž in tretjino trojčka ob Ljubljanski cesti) ter nekaj stanovanj v novih stanovanjskih blokih v novem centru Trzina (območje UN T3). Od osmih javnih stavb se šest stavb ogreva na zemeljski plin in tudi sanitarna voda se ogreva z istim energentom. Gasilci v gasilskem domu uporabljajo kurilno olje, skladišče ob Habatovi ulici pa ni ogrevano. V vseh stanovanjih na območju Občine Trzin, ki so v lasti Občine Trzin, najemniki za ogrevanje sanitarne vode, za kuhanje in ogrevanje uporabljajo ZP.

Zgradba Osnovne šole Trzin je bila v času nastanka Občine Trzin še vedno ogrevana z uporabo premoga, kar je povzročalo precejšnje in v slabših vremenskih razmerah tudi neposredno škodljivo onesnaženje zraka v naselju Trzin. Zato je Občina Trzin takoj po začetku delovanja začela ukrepati in v manj kot dveh letih omogočila prehod na ogrevanje z UNP ter kasneje prehod na uporabo ZP. V vseh treh zgradbah, ki jih ali jih je neposredno uporabljala občinska uprava (Društveni dom, sedaj tudi sedež Medobčinskega inšpektorata, Stara šola oziroma sedaj upravna stavba Občine Trzin in zgradba z dvorano in sedežem KUD Franc Kotar), so bile ob nastanku občine v uporabi kotlovnice s pečmi na kurilno olje; ob dogradnji plinovodnega omrežja ob prehodu na ZP pa so bili vsi trije objekti priključeni na ZP in kotlovnice temu ustrezno preurejene.

Večina teh stavb je slabo izolirana ali sploh ni izolirana. Občinska stavba (Stara šola) je bila izolirana leta 2008 ob obnovi fasade; že pred tem pa so bila zamenjana okna z bolj kakovostno zasteklitvijo, kar oboje bistveno prispeva k manjši porabi energije za ogrevanje. Obe stavbi na naslovu Mengeška 9 (društveni dom in sedež Medobčinskega inšpektorata, KUD F.K.) nista izolirani, enako velja za gasilski dom in skladišče ob Habatovi ulici. Starejši del zgradbe OŠ Trzin je bil zgrajen pred skoraj 30 leti in je v skladu s tedanjimi predpisi nezadostno izoliran; dodatna šibka točka tega objekta so okna. Ustreznejše v tem pogledu je gotovo stanje prizidkov. Tudi obstoječa zgradba vrtca Žabica v Mlakah je nezadostno izolirana, okna pa so bila pred tremi oziroma štirimi leti v celoti zamenjana z izolacijsko bolj učinkovitimi okni. Ker pa občina načrtuje, da bo v treh, najkasneje štirih letih v Mlakah zgrajen nov, energetsko varčen (ali celo pasivni) vrtec, bi bilo nesmiselno v tem času dodatno vlagati v izolacijo obstoječe stavbe, ki bo v istem času porušena.

Enako velja za zgradbo KUD Franc Kotar, v zvezi s katero se ravno tako načrtuje rušenje in izgradnja nove stavbe z istim namenom na istem mestu, seveda po načelih energetsko varčne gradnje in enak načrt ima Občina Trzin tudi v zvezi z gasilskim domom, ki naj bi ga nadomestili z novim domom zaščite in reševanja.

2.3. Industrija ter prodajni in storitveni sektor: Klasične oziroma tradicionalne industrije z veliko porabo energije je v Občini Trzin pravzaprav malo. Čeprav je po dostopnih podatkih (konec l. 2007, deloma že za leto 2008) v Občini Trzin okrog 700 gospodarskih subjektov, vključno z majhnimi d.o.o. in samostojnimi podjetniki, ki v nekaterih primerih nikogar ne zaposlujejo in čeprav pri vseh teh subjektih dela blizu 7.000 zaposlenih, vendar ne vsi v Trzinu, je pravih industrijskih, torej proizvodnih podjetij oziroma tovarn ali večjih obratovalnic z veliko porabo energije manj kot dvajset (Viplam, Kimi, Lap s.p., Tesnila d.o.o. in nekaj izdelovalcev proizvodov iz plastike ipd.). Po drugi strani pa je v Trzinu nekaj nosilcev storitvenih dejavnosti z veliko porabo energije (Periteks, razne druge servisne dejavnosti…). Vse te družbe oziroma podjetniki so relativno veliki porabniki zemeljskega plina ali električne energije, vendar so njihove dejavnosti in potrebe take narave, da občina težko s kakršnimikoli ukrepi vpliva na njihovo porabo energije, razen seveda z ukrepi omejevanja dejavnosti; lahko pa do neke mere spodbuja ukrepe za racionalizacijo porabe.

Velika večina gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov se ukvarja z dejavnostmi, ki ne zahtevajo zelo veliko energije (razne storitve, trgovina, gostinstvo, inženiring, računalništvo, raziskovalne dejavnosti, bančništvo, tudi oblike drobne proizvodnje, ki ni energetsko zahtevna ipd.). Je pa za večino stavb (v OIC Trzin tudi v naselju Trzin), v katerih ali iz katerih se te dejavnosti odvijajo, grajenih na način, ki ne zagotavlja posebej racionalne rabe energije. V večini primerov gre za stavbe, zgrajene iz montažnih betonskih elementov brez dodatne izolacije, ki pozimi zahtevajo izdatno ogrevanje in ob poletnih vročinah hlajenje z ustrezno porabo električne energije. Kolikor je občini znano so vse stavbe v OIC Trzin priključene na omrežje za distribucijo ZP, je pa v nekaj primerih še opaziti tudi uporabo kurilnega olja (Periteks…). Vsaj v enem primeru pa tudi uporabo biomase; gre za relativno veliko obratovalnico obrtnika, ki se ukvarja s tesarstvom in krovstvom in uporablja biomaso za ogrevanje delovnih, poslovnih in bivalnih prostorov. Vsekakor velja poudariti, da zlasti za območje OIC Trzin velja, da je bila grajena, in da se v njej še vedno gradi na način, ki ne zagotavlja učinkovite rabe energije ali varčevanja z energijo.

2.4. Promet: Intenziteta tranzitnega prometa je ena glavnih težav Občine Trzin tudi v drugih pogledih in ne samo z vidika porabe energije. Skozi Občino Trzin potekata dve izrazito obremenjeni tranzitni državni cesti (G 10 – Črnuče-Domžale in regionalna cesta Trzin-Mengeš s povezavo proti Letališču Jožeta Pučnika ter Kranju in s povezavo proti Kamniku in železnica Ljubljana-Kamnik). Ne glede na to, da je Trzin po vseh pokazateljih relativno dobro oskrbovan z oblikami javnega potniškega prometa, saj po podatkih, zbranih v okviru LUR skozi Trzin pelje ob delavnikih dnevno blizu 300 avtobusov primestnega in linijskega prometa in več kot 20 potniških vlakov, pa še vedno več kot 80 % dnevnih migrantov prihaja v Ljubljano ali iz Ljubljane z osebnimi avtomobili (vir: delovno gradivo za pripravo projekta Strokovne podlage urejanja javnega prometa v LUR). Ključnega pomena so potemtakem čim prejšnje in čim bolj temeljite izboljšave na področju javnega prometa (načrtovana ponovna uvedba in promocija enotne vozovnice, ki bi veljala za obe obliki primestnega prometa – vlak in avtobus – in tudi za vozila javnega mestnega prometa v Ljubljani. Občina Trzin je v pripravo projekta posodobitve in reorganizacije javnega prometa (primestnega in mestnega v Ljubljani) že več let aktivno vključena in, že doslej, s praktičnimi ukrepi (subvencioniranje mesečnih vozovnic, omogočanje brezplačnega parkiranja uporabnikov javnega potniškega prometa v bližini najbolj frekventnih postajališč) podpira uporabnike javnega potniškega prometa.

2.5. Javna razsvetljava: Občina Trzin je v preteklosti dobila sloves najbolj osvetljene občine v Sloveniji, kar seveda pomeni tudi sloves najbolj energetsko razsipne občine, vsaj kar zadeva javno razsvetljavo. Pri tem je potrebno dodati, da gre večji del razlogov iskati predvsem v zasnovi in izvedbi projektov javne razsvetljave ob državnih cestah; še posebej ob G 10 (Črnuče-Domžale). Občina Trzin je v skladu z uredbo Vlade RS, ki ureja to področje, že začela sistematično odpravljati vzroke za takšne ocene; po eni strani to pomeni sistematično zamenjavo luči (preprečevanje osvetljevanja neba nad naseljem Trzin) in po drugi strani zamenjavo običajnih sijalk z energetsko varčnimi sijalkami (nižja poraba energije, daljša delovna doba sijalk). V letu 2009 so že bile sistematično zamenjane luči, vključno s sijalkami, na območju nekaterih ulic v Mlakah, poleg tega poslej vse sijalke, ki odpovejo, zamenjujemo z energetsko varčnimi sijalkami. Glede na načrtovano oziroma dejansko porabo sredstev računamo, da bo jeseni mogoče zamenjati še luči (sedaj t.i. buče) ob celotni trasi Kidričeve ulice. Poleg tega se je Občina Trzin vključila v projekt, ki je bil voden s strani Skupnosti občin Slovenije, v okviru katerega je bilo izpeljano skupno javno naročilo za električno energijo za več kot 40 občin v Sloveniji. Razpis je medtem bil že zaključen in izbran je bil  najcenejši ponudnik energije.

2.6. Nadzor delovanja kurilnih naprav in organiziranost dimnikarske službe v občini: V skladu s predpisi to službo na območju Občine Trzin opravlja koncesionar, ki ga je izbralo Ministrstvo za okolje in prostor.

3. PODATKI O OSKRBI Z ENERGIJO

3.1. Skupne centralne kotlovnice: V Občini Trzin ni nobene skupne kotlovnice.

3.2. Daljinsko ogrevanje: Na območju Občine Trzin ne deluje noben sistem daljinskega ogrevanja.

3.2.1. Študija izvedljivosti daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso: Glede na dejstvo, da je Trzin v veliki meri že več kot petindvajset let oskrbovan sprva z UNP od l. 2004 dalje pa z zemeljskim plinom, resnega razmišljanja o možnostih za uvedbo daljinskih sistemov ogrevanja z lesno biomaso doslej ni bilo in, razen morda v samem središču Trzina (območje UN T 3), tudi ni pravih pogojev za to, ker v Trzinu izrazito prevladuje individualna gradnja.

3.3. Oskrba z električno energijo: Območje Občine Trzin z električno energijo trenutno še v celoti oskrbuje Elektro Ljubljana, razen kolikor se je kdo od posamičnih odjemalcev že odločil za katerega od drugih ponudnikov. Kot že rečeno, se je Občina Trzin vključila v projekt skupnega javnega naročila električne energije za večje občine v okviru Skupnosti občin Slovenije in izbran je bil najcenejši ponudnik Gen energija, ki bo v skladu z razpisom začel elektriko za javno razsvetljavo in objekte v lasti Občine Trzin dobavljati s 1. januarjem 2010. Glede na dosežke v razvijanju t.i. fotovoltaike bo v naslednjih letih smiselno razmišljati o spodbudah projektom za izkoriščanje sončne energije za ogrevanje sanitarne vode in za ogrevanje objektov ob istočasni proizvodnji električne energije, zlasti na območju OIC Trzin (veliki objekti s strehami, ki omogočajo tovrstne projekte).

3.4. Oskrba z zemeljskim plinom: Občina Trzin (sama občina in zasebni porabniki) je do l. 2004 uporabljala UNP, ki ga je dobavljalo podjetje Interina d.o.o. Leta 2004 je Občina Trzin sklenila koncesijsko pogodbo za izgradnjo dodatnega plinovodnega omrežja, distribucijo in dobavo zemeljskega plina z družbo Petrol d.d. Glede na spremembe zakonodaje je bila v letu 2008 koncesijska pogodba ustrezno usklajena, tako da ima družba Petrol plin iz sestave Petrol d.d. poslej koncesijo za distribucijo zemeljskega plina za celotno območje Občine Trzin, kot dobavitelji pa se že pojavljajo tudi druge družbe. V teh letih je bilo plinovodno omrežje, ki je že l. 2004 pokrivalo več kot 50 % celotnega naselja (in OIC) Trzin dograjeno do te mere, da je danes zemeljski plin dostopen že na območju celotne OIC Trzin in za več kot 90 % gospodinjstev v Trzinu. V letih 2009 in 2010 bo plinovodno omrežje razpeljano praktično do vseh že zgrajenih stavb v Trzinu, razen do največ desetih, ki tega ne želijo.

3.5. Oskrba s tekočimi gorivi: Po občini dostopnih podatkih težav na tem področju ni. Na območju občine deluje vsakodnevno do 22. ure odprt bencinski servis, na širšem območju pa deluje še nekaj dodatnih dobaviteljev kurilnega olja.

## ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

ali

RABA ENERGIJE V OBČINI IN EMISIJE ŠKODLJIVIH SNOVI

4.1. Poraba energije v industriji, storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih in emisije okolju škodljivih plinov ter prašnih delcev: Kot že rečeno, v Občini Trzin kot izrazito največ uporabljani energent, poleg elektrike, prevladuje zemeljski plin. Preostanek energije, ki se uporablja za ogrevanje ali pogon strojev predstavlja predvsem kurilno olje, veliko nižji pa je delež lesne biomase (neobdelanih drv ali za kotlovnice obdelanega lesa), medtem ko drugih vrst kuriv praktično ni več zaslediti. Z vidika škodljivih emisij, kar zadeva uporabljene vire energije, potemtakem v Občini Trzin ni bistvenih težav, seveda pa je stanje še mogoče izboljševati (v zvezi z uporabo električne energije za ogrevanje, zmanjševanje števila kurišč na kurilno olje, predvsem pa posegi na zgradbah, ki bodo omogočili nižjo porabo energije za ogrevanje in poletno hlajenje).

Poraba energije na področju prometa in emisije okolju škodljivih plinov: Na tem področju je stanje veliko slabše in zahteva ukrepanje zlasti na področju izboljšav javnega potniškega prometa in večje pretočnosti cest, predvsem državnih. Občina Trzin pa seveda izrazito podpira tudi ukrepe, ki bi omogočili selitev tovornega prometa na železnice.

5. ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

5.1. Hidroenergija: Na območju Občine Trzin ni vodotokov, ki bi omogočali izgradnjo hidroenergetskih objektov.

5.2. Lesna biomasa: Gozd pokriva skoraj 40 % površine Občine Trzin; vendar je to v večjem delu gozd, ki predstavlja krajinski park ali območje Nature 2000. Poleg tega deluje na območju Občine Trzin nekaj obratovalnic s področja obrti, ki uporabljajo kot osnovno surovino les (tesarstvo, mizarstvo). Tako možnosti za porabo viškov lesa (neposredno iz gozda ali posredno kot odpadki iz tesarske in mizarskih obratovalnic) kot biomase za potrebe ogrevanja obstajajo, vendar ne v tolikšnih količinah, da bi omogočali nastanek večjih sistemov ogrevanja na osnovi lesne biomase. Je pa smiselno razmišljati o omejenih oblikah izkoriščanja lesne biomase po individualnih kuriščih; morda tudi o povezavi manjšega števila objektov na nekoliko večji vir lesne biomase (v OIC Trzin) v bližini objekta, znotraj katerega se odvija intenzivna obdelava lesa (tesarstvo), in kjer se preostala biomasa že uporablja.

5.3. Sončna energija:  Možnosti glede na vremenske razmere na območju Občine niso idealne, vendar vseeno obstajajo. Smiselno je razmišljati o uporabi solarne energije za obdobja, ko še ni potrebno ogrevati hiš s polno kapaciteto, za ogrevanje sanitarne vode ipd. Še posebej pa se bo v naslednjih letih v tem pogledu angažirala občina, ki bo ob načrtovanju novih javnih objektov (vrtec, kulturni dom, dom zaščite in reševanja, športna dvorana idr.) v vseh primerih preverila in zagotovila pogoje za maksimalno izkoriščanje sončne energije.

5.4. Energija vetrov: Vremenske razmere na območju občine ne omogočajo racionalne uporabe tega vira energije.

5.5. Geotermalna energija: Za zdaj ni znano, da bi na območju občine ali v bližini občine obstajali omembe vredni viri te vrste energije.

5.6. Bioplin: Na območju Občine Trzin ni odlagališča komunalnih odpadkov, na katerem bi nastajal bioplin kot možni vir energije. Ravno tako na območju občine ne deluje čistilna naprava, ki bi omogočala kaj takega. Odpadne vode iz Občine Trzin odtekajo v čiščenje na CČN Domžale Kamnik, kjer zajemajo in uporabljajo bioplin kot vir električne energije, ki ga izkorišča CČN sama. Tudi za izkoriščanje bioplina, ki bi nastajal zaradi intenzivne živinoreje, v Trzinu ni pogojev, čeprav v naselju še deluje nekaj kmetij, ki se intenzivno ukvarjajo z živinorejo, vendar gre za premajhne količine, ki tudi, če bi združili na istem mestu ves gnoj in gnojevko, ne bi zadoščali za smotrno uporabo tega vira.

5.7. Odpadna toplota: Na območju Občine Trzin ni obratov, ki bi proizvajali tolikšne količine odpadne toplote, da bi bilo smiselno razmišljati o tej toploti kot viru za proizvodnjo električne energije, razen morda v primeru družbe Periteks.

5.8. Talna voda kot vir energije: Glede na visoko raven podtalne vode na praktično celotnem območju občine Trzin obstajajo omembe vredne možnosti za inštalacijo toplotnih črpalk, povezanih s talno vodo. Občina Trzin se v zvezi s svojimi načrtovanimi naložbami zavezuje v vsakem primeru preveriti te možnosti in jih v vsakem primeru, ko bo to smiselno, izkoristiti. V skladu s tem je že načrtovano javno naročilo za izdelavo študije o možnostih ogrevanja in hlajenja objekta na ta način v zvezi z načrtovano gradnjo vrtca v Mlakah.

6. ANALIZA POTENCIALA UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN VARČEVALNEGA POTENCIALA

6.1. Stanovanja: Na tem področju je, kot že rečeno, še relativno možnosti za varčevanje z energijo v prihodnosti. Gre predvsem za potrebe po sanaciji stavb; zlasti z osnovno ali dodatno izolacijo in zamenjavo oken, vrat, streh itd. S tovrstnimi posegi bi bilo verjetno mogoče znižati porabo energije v povprečju vsaj za 10 % ali celo za več. Zato Občina te posege že podpira na način subvencioniranja obrestne mere za bančna posojila v te namene in bo to še bolj izdatno podpirala v prihodnje. Že v proračunu za leto 2010 se načrtuje podvojitev sredstev v ta namen.

6.2. Javne stavbe: Kar zadeva javne stavbe, torej stavbe v lasti Občine Trzin, velja isto kot za stanovanja na območju občine, le da bi bil prihranek ob izvedbi izolacije in drugih posegih verjetno še večji. Seveda pa tovrstnih posegov najbrž, kot je bilo že opozorjeno, ni smiselno izvajati na stavbah, ki naj bi bile v naslednjih letih porušene in naj bi se namesto njih zgradili novi objekti (gasilski dom, KUD  F. K., vrtec Žabica, skladišče ob Habatovi ulici). Vsekakor pa bo potrebno razmišljati o posegih na stavbi Društvenega doma, na starem delu stavbe OŠ Trzin, o dodatni izolaciji podstrešja v upravni stavbi Občine Trzin (Stara šola) itd.

6.3. Industrija in prodajni ter storitveni sektor: Kot že rečeno tudi glede stavb s tovrstno namembnostjo stanje ni dobro in smiselno bo s spodbudami, tako državnimi kot tudi občinskimi, prispevati k postopnemu izboljševanju stanja v tem sektorju.

6.4. Promet: Na tem področju je stanje na širšem območju občine najslabše in Občina Trzin se že zelo intenzivno vključuje zlasti v prizadevanju po izboljšanju razmer na področju javnega potniškega prometa in razmer na področju pretočnosti cest. Bo pa potrebno storiti na tem področju še več, predvsem pa doseči bolj odločno ukrepanje države.

6.5. Javna razsvetljava: Ukrepe občine na tem področju smo deloma že opisali in velja zaveza, da bomo s temi ukrepi nadaljevali v skladu s finančnimi zmožnostmi občine, vsekakor pa bomo vsaj v treh letih vse svetilke opremili z varčnimi sijalkami in ustrezno zmanjšali osvetljenost in s tem porabo energije tudi na glavni cesti G 10.

7. ANALIZA PREDVIDENE BODOČE RABE ENERGIJE IN NAPOTKI GLEDE PRIHODNJE OSKRBE Z ENERGIJO

7.1. Analiza predvidene bodoče rabe energije: Zelo velike rasti porabe energije na podlagi sedaj veljavnih razvojnih in prostorskih načrtov Občine Trzin ni pričakovati. Razen nekaj večjih objektov v OIC Trzin in v središču Trzina (že dokončani B3 na območju T3 Center Trzina, že načrtovane trgovine ob Mengeški cesti in stolpiča ob Ljubljanski cesti ter novega gasilskega doma oziroma doma zaščite in reševanja) večje gradnje v Trzinu trenutno niso načrtovane. Poleg tega se tudi na območju OIC ne načrtujejo zgradbe, ki bi bile namenjene industriji z veliko porabo energije.

7.2. Napotki glede prihodnje oskrbe z energijo: Potrebno bo zlasti vztrajati pri že uveljavljenem konceptu rabe energije na območju Občine Trzin (predvsem plin in obnovljivi viri kot dopolnilni viri; ukrepi in posegi na stavbah, ki bodo omogočili zmanjševanje količin porabljene energije).

Občina Trzin bo v prihodnje še bolj spodbujala naložbe v naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije (lesna biomasa, solarna energija, energija iz talne vode), predvsem pa oblikovala svoje predpise, zlasti prostorsko izvedbene akte tako, da bodo spodbujali in tudi zahtevali energetsko varčne načine gradnje in posege na obstoječih stavbah, ki bodo omogočili nižjo porabo energije.

7.3. Ocena prihodnje rabe energije in emisij ob uporabi lesne biomase: Kot že rečeno možnosti uporabe lesne biomase z območja same Občine Trzin niso zelo velike, niso pa povsem zanemarljive. Zlasti na območju OIC Trzin bi morda bilo mogoče zgraditi tudi manjši sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso; v stanovanjskem delu naselja pa spodbujati učinkovito rabo lesne biomase po individualnih kuriščih, ki bi bila dovolj učinkovita, da bi opravičevala emisije CO 2, do katerih ob uporabi lesne biomase kljub vsemu prihaja.

8. ŠIBKE TOČKE, CILJI, UKREPI

8.1. Stanovanja: Predlagamo zlasti dva ukrepa:

- Informiranje občanov o možnostih izkoriščanja, sofinanciranja in kreditiranja projektov za varčevanje z energijo in učinkovitejšo rabo energije z objavljanjem člankov v občinskem glasilu in na ATV in z drugimi oblikami obveščanja in informiranja občanov.

- Neposredno spodbujanje (subvencije) ukrepov za učinkovito rabo energije (naložb v izolacijo stavb, zamenjavo oken itd.).

8.2. Javne stavbe: Občina mora najprej izdelati akcijski načrt sanacije stavb v občinski lasti, ki bo omogočila nižjo porabo oziroma učinkovitejšo rabo energije v teh stavbah in potem pripraviti še finančno ovrednoteni načrt teh posegov in ga na ustrezen način upoštevati pri oblikovanju občinskih proračunov.

V fazi predloga tega akta bo občina predložila tudi akcijski načrt iz prejšnjega odstavka in orientacijski operativni načrt za izvedbo tega akcijskega načrta po posameznih objektih v lasti občine. Ukrepov, ki so na voljo pa je veliko: od bolj velikopoteznih kot so dodatna izolacija stavb, zamenjava oken in ostrešij ipd. do sistematične menjave obstoječih žarnic z energetsko varčnimi žarnicami, nameščanja senzorskih stikal, ki ugašajo luč v praznih prostorih ipd.

8.3. Industrija in prodajni ter storitveni sektor: Glede tega sektorja občina lahko skrbi predvsem za dodatno informiranje in deloma tudi z neposrednimi spodbudami, vendar glede na proračunske zmožnosti v manjši meri, omogoči odločanje za posege na stavbah, ki bodo omogočili učinkovitejšo in s tem nižjo rabo energije. Bistvenega pomena je zlasti informiranje lastnikov in upravnih struktur o možnostih in oblikah varčevanja z energijo.

8.4. Promet: Ključnega pomena bodo ukrepi za izboljšanje razmer na področju javnega potniškega prometa in na daljši rok izgradnja obvoznice mimo Trzina.

8.5. Javna razsvetljava: Predvsem nadaljevanje in po možnosti pospešitev že začetih ukrepov.

8.6. Oskrba z energijo iz kotlovnic in sistemov daljinskega ogrevanja:  Glede na razmere v občini in razširjenost uporabe zemeljskega plina praktično ni potrebe in ne posebnih možnosti za tovrstne odločitve.

8.7. Energetsko svetovanje: Energetsko svetovanje je v Občini Trzin v preteklih letih že potekalo, je pa gotovo smiselno vsaj občasno še organizirati tovrstne dejavnosti zlasti za lastnike stanovanjskih hiš, pa tudi za lastnike poslovnih stavb v OIC Trzin.

8.8. Uvajanje energetskega managementa in energetskega knjigovodstva: Občinska uprava se s sprejemom tega akta zadolži za pripravo načrta v zvezi z uvedbo energetskega knjigovodstva za javne objekte v lasti občine.

9. NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Lokalni energetski koncept je po sprejetju na seji občinskega sveta Trzin obvezujoč dokument na področju rabe energije v Občini Trzin. To pomeni, da je občina dolžna izvajati ukrepe, predvidene s tem aktom in še posebej v akcijskem načrtu in upoštevati napotke Lokalnega energetskega koncepta tudi na drugih področjih delovanja, zlasti na področju prostorskega načrtovanja. Ob tem mora občina enkrat letno pripraviti poročilo o uresničevanju Lokalnega energetskega koncepta in to poročilo posredovati Ministru za okolje in prostor. Rezultate izvajanja koncepta ter posamezne zaključene projekte iz akcijskega načrta je potrebno javno promovirati, informirati javnost o njih v lokalnih medijih ali z informativnimi brošurami.

10. AKCIJSKI NAČRT

Akcijski načrt predstavlja predvsem nabor ukrepov, za katere menimo, da so potrebni in izvedljivi. Projekti se v Akcijskem načrtu predstavijo ločeno, vsak posebej, vendar ni nujno, da se bodo tako tudi izvajali. Vrstni red izvajanja ukrepov bo odvisen tudi od javnih razpisov za sofinanciranje tovrstnih projektov.

Obvezni deli in podatki:

Navedejo se posamezni načrtovani projekti oziroma posamezne aktivnosti in za vsak projekt oziroma vsako aktivnost naslednji podatki oziroma deli:

- Nosilec aktivnosti oziroma oseba, ki bo odgovorna za koordinacijo aktivnosti oziroma v posebnih primerih občinska uprava v celoti ali zunanji izvajalec.

- Rok predvidene izvedbe aktivnosti (terminski načrt izvajanja po letih): V tem delu občina predvidi čas izvajanja posameznih ukrepov, ki se izvajajo stalno skozi več let in ukrepov, ki se bodo izvajali po posameznih letih v večletnem obdobju (za začetek za dve leti).

- Pričakovani rezultati projekta oziroma aktivnosti:

- Celotna vrednost projekta oziroma aktivnosti v letih 2009 in 2010:

| Predvidena aktivnost | Nosilec aktivnosti | Rok za izvedbo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Ocena vrednosti projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sprejem in objava Lo= kalnega energetskega kon= cepta Občine Trzin | Občinski svet, župan | September 2009 | Zvišanje ravni učinkovite rabe energije |  |
| 2. Izvedba razpisa za sub= vencioniranje obrestne mere za posojila za na= mene iz 2. alineje točke 8.1. LEK | Strokovna sodelavka za proračun v občinski upra= vi; pristojni odbor OS | September, oktober 2009 | Izvedba vsaj enega projekta | 1.025 € |
| 3. Dodatna zamenjava si= jalk in svetilk z energetsko varčnimi v obsegu do skupno ene četrtine naprav javne razsvetljave v Občini Trzin | Občinska uprava in zu= nanji izvajalec | September, oktober 2009 | Znižanje po= rabe električne energije in zni= žanje tokovine za vsaj 3 % | 10.000 € |
| 4. Izdelava koncepta in plan uvedbe energetskega knjigovodstva za javne objekte v Občini Trzin | Občinska uprava | December 2009 | Zagotovitev pogojev za uvedbo | 500 € |
| 5. Uvedba energetskega Knjigovodstva za javne objekte v Občini Trzin | Občinska uprava | Januar 2010 | Pridobitev iz= hodišč za sa= nacijske načrte |  |
| 6. Izdelava načrta energetske sanacije javnih stavb (izolacija, menjava oken…), ki niso pred= videne za rušenje | Občinska uprava in zunanji sodelavci | Januar do junij 2010 | Zagotovitev pogojev za na= črtne in ra= zumne posege | 1.000 € |
| 7. Prvi sanacijski poseg na javnem objektu (izolacija ali menjava oken), na katerem bo to najbolj smiselno – v vrednosti do 10.000 € | Župan, občinska uprava in zunanji izvajalci na podlagi zbiranja ponudb | Poletje 2010 | Zmanjšanje porabe energi= je in stroškov energije | Do 10.000 € |
| 8. Zamenjava svetilk in sijalk (z energetsko varčnimi) v obsegu do skupno polovice vseh naprav javne razsvetljave v občini | Občinska uprava in zunanji izvajalec | Pomlad, poletje 2010 | Znižanje po= rabe električne energije in zni= žanje tokovine za vsaj 3 % | Do 10.000 € |
| 9. Organizacija predavanj o priporočljivih oblikah in načinih energetske sanacije starejših stanovanjskih stavb za občane Trzina | Podžupan, Občinska uprava | Skozi vse leto 2010 | Višja raven os= veščenosti in znižanje pora= be energije v občini | Do 1.000 € |
| 10. Izvedba razpisa za subvencioniranje obrestne mere za posojila za namene iz 2. alineje točke 8.1. Lokalnega energet= skega koncepta za l. 2010 | Strokovna sodelavka za proračun v občinski upravi; pristojni odbor OS | Poletje 2010 | Izvedba vsaj dveh projektov | Do 2.050 € |

Konec leta 2010 občinski svet na predlog župana dopolni akcijski načrt uresničevanja Lokalnega energetskega koncepta na podlagi izkušenj uresničevanja načrta v letih 2009 in 2010.

Celotna vrednost projekta oziroma aktivnosti v letih 2009 in 2010:

Do 35.000 €.

- Financiranje s strani občine 100 %.

- Ostali predvideni viri financiranja – možni vir so namenska posojila, vendar v teh dveh letih zadolževanja za ta namen ne načrtujemo.

Kazalnik, s pomočjo katerega se bo spremljala učinkovitost izvajanja ukrepa:

Realno znižanje porabe energije, tako ZP kot električne energije.

V okviru akcijskega načrta predvidevamo med drugimi tudi naslednje projekte oziroma ukrepe:

- Projekt nenehnega obveščanja in osveščanja javnosti (Odsev, AZV, internetna stran…)

- Spremljanje javnih razpisov za to področje in obveščanje občanov o javnih razpisih…

- Izdelava letnih poročil o uresničevanju LEK

- Seminarji na temo varčevanja z energijo

- Izobraževanja ne temo varčevanja z energijo za otroke v sodelovanju z OŠ Trzin

- Organiziranje ogledov primerov dobre prakse

- Izdelava načrta sanacije celotne javne razsvetljave v Občini Trzin

- Energetski pregledi javnih stavb v lasti občine

Posebej bo potrebno izdelati operativni program izvajanja aktivnosti, ki izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin in še posebej iz Akcijskega načrta. Operativni program izdela župan v sodelovanju z upravo Občine Trzin.

Primer razdelave ene od zahtevanih aktivnosti:

Kontinuirane aktivnosti (se izvajajo ves čas vse leto)

Projekt obveščanje javnosti preko javnih glasil (Odsev, ATV, spletne strani občine, oglasne vitrine občine…), in izdelava brošur za informiranje občanov o možnosti varčevanja in ukrepov za učinkovitejšo rabo energije (pr. Brošura na temo Ogrevanje sanitarne vode s sončno energijo) Nosilec: Občina Trzin Odgovorna oseba: Podžupan Občine Trzin Rok izvedbe: Pomlad 2010 Pričakovani rezultati: Višja raven obveščenosti in vedenja občanov o možnostih učinkovite rabe sončne energije in o javnih razpisih, na katere se je mogoče prijaviti s tovrstnim projektom za sofinanciranje ali posojilo. Višja raven osveščenosti glede okoljske in energetske problematike. Vrednost projekta: npr. 1.500 €. Financiranje: Občina Trzin 80 %. Ostali viri financiranja – sponzorji 20 %. Opredelitev kazalnika za merjenje učinkov izvajanja ukrepa: Število informiranih občanov, gospodarskih družb idr. oziroma porast števila tovrstnih projektov v občini glede na pretekla leta.

Po petih letih od sprejema Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin bo občina sprejela spremembe in dopolnitve tega akta.

Lokalni energetski koncept Občine Trzin se v obliki povzetka, ki ga pripravi župan objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, v celoti pa na spletni strani Občine Trzin.

ŽUPAN:

Tone PERŠAK

Poslano:

- arhiv, tu (2 x)