Pozdravljen spošt. Trzinec/Trzinka,

z objavo na prostorskem portalu občin PISO je postala zdaj termična slika občine Trzin dostopna skoraj vsem, potreben je namreč le na medmrežje priključen računalnik in nekaj telovadbe po tipkovnici. Termični digitalni ortofoto (DOF) oz. termični posnetek so opravili (podjetje Flycom, d.o.o.)s helikopterskega snemanja s posebno IR-kamero v začetku letošnjega marca, natančneje v jutranjih urah 1.3.2012. Termografija ali toplotno slikanje je eden od postopkov ugotavljanja primerne toplotne zaščite posameznih ali skupine stavb in predvsem kakovosti njihove izdelave. Več o termografiji ali toplotnem slikanju najdete tudi na http://selfsufficientcell.wordpress.com/2011/03/14/termografija-ali-toplotno

-slikanje/ (slovensko besedilo je spodaj). Posnetek je na pobudo članov

Delovne skupine za URE in rabo OVE omogočila občina Trzin.

Na spletnem naslovu portala PISO (potrebna je le formalna registracija za pridobitev gesla)  http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx

poiščete občino Trzin, vtipkate e-naslov in geslo (le ob prvi uporabi), potem pa v levem stolpcu izberete srednjo od treh vrstic z imenom /Izberi:

TEMATSKI SKLOP/ in kliknete povsem spodaj na dnu sloj "Termični DOF". Z orodji v desnem stolpcu si ga lahko ustrezno povečate, pomanjšate, se po njem premikate, natisnete  idr. V meniju vrstico nižje /Izberi "SKUPNE SLOJE"/ lahko dodate še parcelno št., ulico, hišno št. idr. Za lažjo razlago morate odpreti še legendo za temperaturno lestvico, do katere pridete tako, da kliknete v desnem stolpcu črko (i) in potem na katerikoli del slike. Pod njo se vam pokažejo nekateri prostorski podatki in podatek o tematskem sklopu Termični DOF ter Vir podatkov. Poleg je tudi datoteka "legenda.jpg", ki jo odprete z dodatnim klikom, ob katerem se vam v novem oknu odpre barvna lestvica s temperaturami od okrog -4 do +4 st. Celzija. Pri interpretaciji morate biti previdni, saj so vplivi na končno termično sliko vsake stavbe - kot jo zazna kamera iz zraka - zelo raznovrstni (najboljši je npr. novi vrtec v Mlakah, vendar pa ni bil ogrevan idr.). Če ne najdete svoje stavbe, lahko v zavihku "iskanje" v levem stolpcu vnesete svoj naslov in kliknete

"išči".

Pomnite, gre za termični DOF oz. digitalni ortofoto, ki nam kaže temperaturo posameznih delov stavbe kot jo zazna že omenjena kamera "od zgoraj".

Posnetek je bil narejen tik pred sončnim vzhodom, zato je primeren kot osnova za interpretacijo toplotnih izgub posamezne stavbe, v tem primeru zlasti ostrešij. V kolikor nameravate v prihodnje storiti kaj na področju energetske sanacije vaše stavbe je uporaba takega posnetka (ne pozabite na navedbo vira) odlično izhodišče. Če gre v energetsko sanacijo več lastnikov sosednjih/bližnjih stavb, je vse skupaj še manj zapleteno, nikakor pa ne enostavno. Sicer pa občina že dela na tem, da bi poenostavila postopke oz.

zagotovila vsaj tisti del dokumentacije, ki je skupen lastnikom istovrstnih stavb v soseski ali njenem manjšem delu, v kolikor se ti odločijo za skupinsko energetsko sanacijo.

V kolikor ste zadovoljni s splošno sliko, si lahko v priponki ogledate pomanjšano različico termičnega posnetka celotnega pozidanega dela občine Trzin. Prikaz na portalu PISO je seveda precej bolj natančen, saj omogoča analizo toplotnih izgub na ravni posameznega objekta.

V upanju, da vam bo prišel posnetek prav ali pa vas spodbudil k razmišljanju o večji energetski učinkovitosti vašega doma v našem lepem kraju, vas v imenu Delovne skupine za URE in rabo OVE prav lepo pozdravljam, Miha Pavšek

p.s. Obvestilo seveda lahko posredujete naprej drugim sokrajankam in sokrajanom, hvala.

Pripis Občine Trzin:

Javna predstavitev termičnega posnetka bo organizirana v ponedeljek, 11. junija 2012 ob 19.00 uri v Dvorani Marjance Ručigaj (CIH, Ljubljanska c. 12/f), o čemer bomo naše občane in občanke obvestili na krajevno običajen način (raznos vabil po gospodinjstvih).